## Slide 1: 第10章 装配图
§10.1 装配图的作用和内容
§10.2 装配图上的表达方法
§10.3 装配图的尺寸标注和技术要求
§10.4 装配图上的序号和明细表（栏）
§10.5 零件结构的装配工艺性
§10.6 部件测绘和装配图画法
§10.7 看装配图的方法与步骤
§10.8 由装配图拆画零件图

## Slide 2
§10.1 装配图的作用和内容
轴承盖
轴衬
固定套
上轴衬
下轴衬
轴承座
螺栓、螺母
油杯
滑动轴承
机器或部件都有若干组成部分组合而成。
表示机器及部件各组成部分的连接、装配关系的图样称为装配图。

## Slide 3
1、一组视图 用各种表达方法，正确、清晰地表达机器或部件的工作原理、零件间的装配关系和零件的主要结构形状等
2、必要的尺寸 装配图中要注出表示机器或部件的性能、规格以及装配、检验、安装时必要的一些尺寸
3、技术要求 提出机器或部件性能、装配、检验、调试、使用等方面的要求
4、零件序号、明细表和标题栏 为了生产和管理上的需要，在装配图上按一定格式将零、部件进行编号并编制明细表。标题栏说明机器或部件的名称、图号、比例等
装配图的内容
一组视图
必要的尺寸
技术要求
零件序号、明细表
标题栏
§10.1 装配图的作用和内容

## Slide 4
两相邻零件的接触面和配合面只画一条线。
但当两相邻零件的基本尺寸不相同时，即使间隙很小，也必须画出两条线。
两相金属零件的剖面线方向应相反，或者方向一致但间隔不等。
对于紧固件以及实心轴、手柄、连杆、球、钩子、健等零件，若剖切平面通过其基本轴线，则这些零件均按不剖绘制。
§10.2.1 装配图的规定画法

## Slide 5
§10.2.1 装配图的规定画法
剖切平面通过标准件和实心零件的轴线时，这些零件按不剖绘制
两零件的接触面、基本尺寸相同的轴孔配合面应画一条线，但非接触面画两条线；
相邻零件的剖面线的倾斜方向应当相反，或者间隔不同

## Slide 6
§10.2.2 装配图上的特殊表达方法-拆卸画法
当某些零件遮住了需要表达的某些结构和装配关系时，可假想沿某些零件的结合面剖切或假想将某些零件拆卸后绘制，需要说明时，可加注“拆去××等”

## Slide 7
§10.2.2 装配图上的特殊表达方法-假想画法和展开画法
假想画法
为了表示与本部件有装配关系但又不属于本部件的其他相邻零部件时，可将其他相邻零部件用双点画线画出
为了表示运动零件的运动范围或极限时，可在另一个极限位置上用双点画线画出其轮廓
挂轮架
展开画法
为了表示齿轮传动顺序和装配关系，将空间轴按传动顺序展开在一平面上，画出剖视图
假想画法

## Slide 8
§10.2.2 装配图上的特殊表达方法-简化画法
装配图中零件的工艺结构如小圆角、倒角、退刀槽等可不画出
装配图螺母和螺栓头允许采用简化画法
滚动轴承允许一半用规定画法画出，另一半用通用画法画出

## Slide 9
装配图中,当剖切平面通过的某些组合件为标准产品（如油杯、油标、管接头等）或该组合件已有其它图形表示清楚时，可只画出其外形。
§10.2.2 装配图上的特殊表达方法-装配图上特殊表示法-简化画法

## Slide 10
§10.2.2 装配图上的特殊表示法-夸大画法
在装配图中，如绘制直径或厚度小于2mm的孔或薄片以及小的斜度或锥度，允许该部分不按比例而夸大画出

## Slide 11
主视图选择
一般讲机器或部件按工作位置放置或将其放正，即使装配体的主要轴线、主要安装面成水平或铅垂位置。
选择最能反映机器或部件的工作原理、传动路线、零件间装配关系及主要零件的主要结构的视图作为主视图。
当不能在同一视图上反映以上内容时，则应经过比较，取一个反映信息量较多的视图作为主视图。
其它视图选择
考虑还有哪些装配关系、工作原理以及主要零件的主要结构还没有表达清楚，再确定选用视图以及相应的表达方法。
尽可能地考虑应用基本视图以及基本视图上的剖视图（包括拆卸画法、沿零件结合面剖切）来表达有关内容。
合理地布置视图位置，使图样清晰，并充分利用图幅。
§10.2.3 装配图的表达分析

## Slide 12
§10.2.3 装配图中部件的表达方法

## Slide 13
§10.3.1 装配图的尺寸标注
一．特征尺寸（规格尺寸）-表示部件或机器的规格和工作性能，这些尺寸在设计时要首先确定，它是设计机器、了解和选用机器的依据
二．装配尺寸
配合尺寸零件间有配合要求的一些重要尺寸
相对位置尺寸装配时需保证的零件间较重要的距离、间隙
装配时加工尺寸有些零件要装配在一起后才能进行加工，装配图上要标注装配时的加工尺寸
三．安装尺寸-将部件安装在机器上或机器安装在基础上需确定的尺寸
四．外形尺寸-机器或部件总长、总宽、总高
五.其他重要尺寸-不属于上述的尺寸，但设计或装配时需要保证的尺寸
装配图上不需要注出零件的全部尺寸，仅需标注以下五种尺寸：

## Slide 15
装配图上的技术要求一般用文字注写在图纸下方空白处，也可另编写技术文件，附于图纸。技术要求通常包括：
  装配后的密封、润滑等要求
  有关性能、安装、调试、使用、维护等方面的要求
  有关试验或检验方法的要求。
§10.3.2 装配图上的技术要求
（厂 名）

## Slide 16
第一种：将所有标准件的数量、标记按规定标注在图上，标准件不占编号，而将非标准件按序号编写。
第二种： 装配图中所有零、部件都必须编写序号。
编写序号的方法
编写序号的一些规定
装配图中相同的各组成部分只应有一个序号，一般只标注一次，必要时多处出现的相同组成部分允许重复标注。
序号的编写方法有以下三种，但在同一装配图中编写序号的形式应一致。
10
12
10
12
10
12
10
12
10
34
§10.4.1 编写序号的方法和规定

## Slide 17
10
12
10
12
10
12
10
12
10
34
在指引线的水平线上（细实线）或圆（细实线）内注写序号，序号字高比该装配图中所注尺寸数字大一号。
在指引线的水平线上（细实线）或圆（细实线）内注写序号，序号字高比该装配图中所注尺寸数字大两号。
在指引线附近注写序号，序号字高比该装配图中所注尺寸数字大两号。
§10.4.1 编写序号的方法和规定

## Slide 18
装配图中相同的各组成部分只应有一个序号，一般只标注一次，必要时多处出现的相同组成部分允许重复标注。
序号的编写方法有以下三种，但在同一装配图中编写序号的形式应一致。
指引线应自所指部分的可见轮廓内引出，并带末端画一 圆点。若所指部分则不便画圆点(很薄或涂黑）时，可在指引线末端画箭头，并指向该部分的轮廓线。
指引线不能相交，当通过剖面区域时，指引线不应与剖面线平行。必要时指引线允许画成折线，但只允许曲折一次。
19
§10.4.1 编写序号的方法和规定
5
5

## Slide 19
§10.4.1 编写序号的方法和规定
对于一组紧固件或装配关系清楚地零件组，可以采用公共指引线。
5
4
3
5
4
3
3
4
5
序号应标注在视图的外面，并应按水平或垂直方向排列整齐。序号应按顺时针或逆时针方向顺序排列。在整个视图上无法连续时，可只在水平或垂直方向顺序排列。
标准化的部件（如滚动轴承、电动机、油杯等）在装配图上只标注一个序号。

## Slide 20
指引线不能交叉，必要时仅允许折一次
每一种零件只应有唯一的一个序号
序号标注在图形轮廓线的外边并填写在指引线的细实线横线上
指引线从所指零件的可见轮廓内引出，末端画一小圆点
要按顺时针或逆时针次序“横平竖直”排列整齐
零件组允许采用公共指引线
§10.4.1 编写序号的方法和规定

## Slide 21
审核
描图
制图
（日期）
（日期）
（日期）
重量
数量
比例
共 张
第 张
（图号）
（图 名）
序号
名 称
1
数量
比例
（校 名）
12
40
65
130
12
30
23
65
8
5×8=40
8
8
2
§10.4.2 明细栏

## Slide 22
明细栏接在标题栏上方，内格线和顶线画细实线，左外框粗实线
零件序号由下往上填写，不得间断或交错
明细表中编号与装配图上所编序号必须一致
地位限制不能往上画时可画在标题栏左侧，再不够时可再往左移
§10.4.2 明细栏

## Slide 23
接触处的结构
正确图例
错误图例
不合理
§10.5 零件结构的装配工艺性

## Slide 24
圆锥面配合处的结构
正确图例
错误图例
锥轴与锥孔配合时，接触面应有一定的长度，同时端面不能再接触，以保证锥面配合的可靠性。
尾部端面再接触，不能保证锥面配合的可靠性。这是不允许的。
§10.5 零件结构的装配工艺性

## Slide 25
并紧和防松装置
正确图例
错误图例
为了防松可采用六角槽形螺母及开口销。
§10.5 零件结构的装配工艺性

## Slide 26
轴上的定位装置
采用轴用弹性挡圈将轴承在轴套上定位
错误画法
正确画法
§10.5 零件结构的装配工艺性

## Slide 27
要考虑装拆方便
正确画法
轴的轴肩直径应小于滚动轴承内圈的外径，否则拆卸轴承会发生困难。
错误画法
轴承透盖可用毛毡作密封装置，毛毡与轴之间不能有间隙，而轴承盖上穿孔应大于轴的直径，以免轴转动时和轴承盖摩擦而损坏零件
密封装置
§10.5 零件结构的装配工艺性

## Slide 28
根据现有机器或部件，画出零件草图并进行测量，然后绘制装配图和零件图的过程称为测绘。
测绘工作无论对推广先进技术、改进现有设备、保养维修等都有重要作用。
测绘有时也是对机器或部件进行设计的过程。
测绘的步骤
第一步：了解和分析部件;阅读说明书、资料、参阅同类产品图纸以及相关调研。
第二步：拆卸零件和测量尺寸；对不可拆的连接或过盈配合的零件尽量不拆，一些重要的装配尺寸，要先测量，做好记录后再拆卸；拆卸后的零件做好编号，扎上标签。
§10.6.1 部件测绘步骤

## Slide 29
§10.6.1 部件的测绘步骤
第三步：画装配示意图

## Slide 30
§10.6.1 部件的测绘步骤
第四步：画零件草图；视图表达方案，零件的中心孔、倒角、退刀槽等要全部表达清楚，标注零件配合的基本尺寸要标注。

## Slide 31
合理布局；根据装配体的大小及复杂程度选定绘制装配图的合适比例。一般情况下，为便于看图，应尽量选用1∶1的比例画图。
  比例确定后，再根据选好的视图，并考虑标注必要的尺寸、零件序号、标题栏、明细栏和技术要求等所需的图面位置，确定出图幅的大小。
画出部件的主要结构部分
画出部件的次要结构部分
检查、校核后注上尺寸和配合代号，画剖面线，加深图线
标注序号，填写标题栏和明细栏，最后完成装配图。
§10.6.1 部件的测绘步骤
第五步：画装配图和零件图

## Slide 32
§10.6.1-2部件的测绘和装配图的画法

## Slide 33
看装配图的要求、步骤和方法
（一）概括了解并分析视图
根据标题栏、明细表了解装配图的名称、零件数量及大致组成，查阅有关资料了解其用途
分析全图采用了哪些表达方法，搞清楚各视图间的投影关系，明确各视图所表达的内容
（二）从视图了解工作原理、装配关系、拆卸顺序
（三）尺寸分析
（四）总结归纳，从装拆顺序、安装方法、技术要求等方面综合考虑
§10.7看装配图的方法与步骤

## Slide 34
构思零件形状，拆出零件 。
分析零件的视图。
分析装配图的尺寸，合理标注零件的尺寸。
合理注写零件的技术要求。
§10.8 由装配图画零件图的基本步骤

## Slide 35
§10.8 由装配图画零件图

## Slide 36
§10.8 由装配图画零件图