## Slide 1: 第11章 极限与配合、几何公差
§11.1 极限与配合的基本概念及标注
§11.2 几何公差的基本概念及标注

## Slide 2
从大批量生产中，一批相同的零件或部件中，不经选择任意取一个零件或部件，可以不经其它加工就能装配到产品上去，并达到一定的使用要求，这种性质称为互换性。
互换性的概念
互换性的作用
提高劳动生产率，降低生产成本，便于维修，保证了产品质量的稳定性。
实现条件
零件上重要尺寸注有极限偏差、一些重要部位注有几何公差等技术要求。
§11.1.1 互换性

## Slide 3
Amax
A
§11.1.2 极限尺寸与公差-基本概念
基本尺寸 A
最小极限尺寸Amin
下偏差EI(ei)=Amin-A
最大极限尺寸Amax
上偏差ES(es)=Amax-A
公差δ，最大与最小极限尺寸之差 ，或上下偏差之差
Amin
ES
EI
δ

## Slide 4
Amax
δ
A
上偏差
下偏差
Amin
§11.1.2 极限尺寸与公差-基本概念

## Slide 5
由代表上、下偏差的两条线所定的区域称为公差带。
公差带
§11.1.3 公差带和公差带图
最大极限尺寸
最小极限尺寸
下偏差
孔公差T
上偏差
孔
轴公差T
轴
上偏差
下偏差
零线
最大极限尺寸
最小极限尺寸
基本尺寸
0
公差带图
孔的公差带图
轴的公差带图
0

## Slide 6
低
高
精度
用于配合尺寸
IT01、IT0、IT1 … IT12
IT13、IT14 … IT18
用于非配合尺寸
§11.1.4 标准公差和公差等级
公差等级表示尺寸的精确程度。国家标准将标准公差分为20级，即IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差，数值表示公差等级。IT01级最高， IT18最低。
同一基本尺寸，公差等级越高，标准公差数值越小，尺寸精确度越高。
同一公差等级，基本尺寸越大，标准公差数值也越大。
标准公差是指根据国家标准中“标准公差数值表”规定的任一公差，由基本尺寸和标准公差等级所确定。

## Slide 7
§11.1.5 基本偏差
孔的基本偏差示意图
轴的基本偏差示意图
基本偏差是在公差带图中靠近零线的那个偏差。国标分别对孔和轴各规定了28个不同的基本偏差，其代号用拉丁字母按顺序表示。

## Slide 8
基本尺寸相同的孔和轴公差带之间的关系称为配合。国家标准规定了两种配合制 —— 基孔制和基轴制配合。优先基孔制
基本偏差为H的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合（间隙、过渡或过盈）的一种制度。
基孔制
轴
间隙配合
轴
过渡配合
轴
过盈配合
0
§11.1.6-7 配合、基孔制与基轴制

## Slide 9
基本偏差为h的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合（间隙、过渡或过盈）的一种制度。
基轴制
间隙配合
过渡配合
过盈配合
轴
0
§11.1.7基孔制与基轴制

## Slide 10
配合分类：间隙配合、过盈配合和过渡配合。
孔的公差带完全在轴的公差带之上，这时任取其中一对孔和轴相配，都成为具有间隙的配合（包括最小间隙等于零）。
轴径
孔径
间隙
间隙配合图解规律
孔公差带在轴公差带之上
最大间隙
基本尺寸
最小间隙
轴公差带
孔公差带
零线
间隙配合
§11.1.7基孔制与基轴制

## Slide 11
孔的公差带完全在轴的公差带之下，这时任取其中一对孔和轴相配，都成为具有过盈的配合（包括最小过盈等于零）。
1/2 过盈
1/2 过盈
轴径
孔公差带在轴公差带之下
过盈配合图解规律
最大过盈
零线
最小过盈
轴公差带
孔公差带
过盈配合
§11.1.7 基孔制与基轴制

## Slide 12
孔和轴的公差带相互交叠，这时任取其中一对孔和轴相配，可能具有间隙，也可能具有过盈，但所产生的间隙和过盈的数值均极小，形成不很松，也不很紧的配合。
过渡配合图解规律
孔公差带与轴公差带相互交叠
零线
最大过盈
轴公差带
孔公差带
最大间隙
轴公差带
孔公差带
最大过盈
最大间隙
孔公差带
轴公差带
最大过盈
最大间隙
过渡配合
§11.1.7 基孔制与基轴制

## Slide 13
优先与常用的基孔制公差带
§11.1.8 优先、常用和一般用途的公差带

## Slide 14
优先与常用的基轴制公差带
§11.1.8 优先、常用和一般用途的公差带

## Slide 15
装配图
φ40
H7
g6
φ40
H7/g6
基孔制
φ40
K7
h6
φ40
K7/h6
基轴制
装配图上一般标注配合代号。
配合代号用孔、轴公差代号组合表示，写成分数形式。
分子表示孔的公差带代号，分母表示轴的公差带代号。
§11.1.9 尺寸公差带、极限偏差值及配合的表示法

## Slide 16
零件图
零件图可以采用三种形式进行标注。
基孔制
φ40H7
φ40H7
+0.025
0
φ40
+0.025
0
φ40
-0.009
-0.025
φ40g6
φ40g6
-0.009
-0.025
φ40K7
φ40H7
+0.007
-0.018
基轴制
φ40h6
φ40
0
-0.016
φ40h6
0
-0.016
φ40
+0.007
-0.018
§11.1.9 尺寸公差带、极限偏差值及配合的表示法

## Slide 17
可根据基本尺寸、基本偏差和公差等级在极限偏差表上查得轴或孔的极限偏差值。表中的极限偏差值单位是微米(μm)，标注时必须换算成毫米mm ( 1μm = 1/1000 mm)
Φ18H7( )
+0.018
0
Φ26n6( )
+0.028
+0.015
Φ26H7( )
+0.021
0
Φ18f6 ( )
-0.016
-0.027
H7/n6表示基孔制配合，轴套外径相当于“轴”，底座中孔为公差等级7级的基准孔H，轴套外径基本偏差代号为n，公差等级为6级，这是一种过渡配合。
φ18
H7
f6
轴
轴套
轴座
φ26
H7
n6
H7/f6表示基孔制配合，孔为公差等级7级的基准孔H，轴的基本偏差代号为f，公差等级为6级，间隙配合。
§11.1.10 极限偏差值的应用及在机械图样上的标注举例

## Slide 18
φ25
H7
h6
轴
平键
齿轮
28.3
-0.2
0
8±0.018
Φ25H7( )
+0.021
0
平键键槽的极限偏差根据轴的公称尺寸查手册获得。
轴与孔的基本偏差分别为H和h，即基准孔与基准轴的配合。即可以理解为基孔制也可以理解为基轴制。这种配合仍为间隙配合，最小间隙为0。
Φ25h6( )
0
-0.013
8
0
-0.036
21
0
-0.2
§11.1.10 极限偏差值的应用及在机械图样上的标注举例

## Slide 19
零件上的实际几何要素的形状与理想形状之间的误差称为形状误差。零件上各几何要素之间的实际相对位置与理想相对位置之间的误差称为位置误差。
§11.2.1 几何公差的概念
形状误差
位置误差
Notes: 零件在加工后形成的各种误差是客观存在的，除了在极限与配合中讨论过的尺寸误差外，还存在着形状误差和位置误差。

## Slide 20
§11.2.2 几何公差的分类及其项目与符号

## Slide 21
指引线
项目
符号
公差值及
有关符号
公差框格
当无法采用代号标注时，允许在技术要求中用文字说明。 框格的高度应是框格内所书写字体高度的两倍。框格的宽度应是：第一格等于框格的高度；第二格应与标注内容的长度相适应。
§11.2.3 几何公差的标注-几何公差的代号及其标注

## Slide 22
φ0.02
φ8
φ0.02
φ8
指引线可从框格的左端引出
指引线可从框格的右端引出
0.05
指引线可从框格的边线直接引出
箭头应指在被测表面的可见轮廓线上，或其延长线上。
当被测要素为轴线或中心平面时，指引线的箭头应与有关尺寸线对齐。
被测要素不是轴线或中心平面时，指引线箭头与有关尺寸线错开。
§11.2.3 几何公差的标注-几何公差的代号及其标注

## Slide 23
圆度公差带与直径垂直
0.05
t2=0.05
0.1
A
A
A - A
t1=0.1
A-A断面的实际形状
箭头的方向应与公差带宽度的方向一致
直线度公差表示圆锥面素线的直线度，应与素线垂直
§11.2.3 几何公差的标注-几何公差的代号及其标注

## Slide 24
指引线
项目
符号
公差值及
有关符号
公差框格
基准符号
指引线
项目
符号
公差值及
有关符号
公差框格
基准代号的字母及有关符号
当基准要素与基准间距离较远时，另在基准处画上基准代号 ：
当无法采用代号标注时，允许在技术要求中用文字说明。 框格的高度应是框格内所书写字体高度的两倍。框格的宽度应是：第一格等于框格的高度；第二格应与标注内容的长度相适应；第三格以后各格须与有关字母的宽度相适应。
§11.2.3 几何公差的标注-几何公差的代号及其标注
基准符号与框格直接相连：
A

## Slide 25
0.2 A
基准轴线A
左
右
t2=0.2
被测轴线
0.1 A
被测轴线
上
下
基准轴线A
t1=0.1
指引线箭头处在水平方向，表示被测轴线必须位于距离为公差值t2=0.2且平行于基准轴线A的左右两个平行平面之间。
指引线箭头处在垂直方向，表示被测轴线必须位于距离为公差值t3=0.1且平行于基准轴线A的上下两个平行平面之间。
§11.2.3 几何公差的标注-几何公差的代号及其标注
A

## Slide 26
φ0.03 A
基准轴线A
被测轴线
φt3=0.03
公差值前带φ,表示被测轴线必须位于距离为公差值φt3=0.03且平行于基准轴线A的圆柱面内
指引线可以曲折，但不得多于两次。
当基准要素为轴线或中心平面时，基准符号应与有关尺寸对齐，在其他情况下应错开。
当基准符号与尺寸线的箭头重叠时，可代替尺寸线的箭头。
不论基准代号的方向如何，其字母均应水平书写。
§11.2.3 几何公差的标注-几何公差的代号及其标注
A

## Slide 27
φ
0.01
0.03
0.05 A
0.05
对于同一个被测要素有多项形位公差要求时，可以在一个指引线上画出多个公差框格。
0.04 B
φ
φ
φ
φ
φ0.04 B
对于多个被测要素有相同形位公差要求时，可以从一个框格的同一端或两端引出多个指示箭头。
§11.2.3 几何公差的标注-标注的简化方法
A
B
B

## Slide 28
重复出现的要素，形位公差要求相同时，只需在其中某个要素上进行标注，并在公差框格上附加文字说明。
φ30m6
φ30m6
0.01
两处
0.03 A
6槽
φ30H7
§11.2.3 几何公差的标注-标注的简化方法
A

## Slide 29
组合基准的标注法：凡由两个或两个以上的要素组成的基准称组合基准。这些表示组合基准的字母应用横线连起来，并写在公差框格的同一个格子内。
φ
φ
0.045 A-B
φ
0.02 A-B
以中心孔为基准的注法：中心孔是标准结构，图样上常不画出它的投影，而用代号标注，若此时以中心孔轴线为基准，基准代号可按右图标注。
2×B3.15/10
GB/T4459.5
0.03 D
§11.2.3 几何公差的标注-标注的简化方法
B
A
B
A
D

## Slide 30
Φ0.125 C
5×Φ21均布
φ150
-0.043
-0.068
0.02 A
φ210
Φ160
-0.043
-0.068
Φ125
+0.025
0
Φ85
+0.010
-.0.250
φ0.05 A
0.03 A
20
0.03 C
0.03 B
§11.2.3 几何公差的标注-标注的简化方法
B
A
C