## Slide 1: 第12章 零件图
§12.1 零件图的内容
§12.2 零件的表达分析
§12.3 零件图上的尺寸标注
§12.4 零件图上的技术要求
§12.5 看零件图的方法与步骤
§12.6 零件的工艺结构

## Slide 2
一般零件
传动零件
标准件
§12 零件图

## Slide 3
一般零件 | 传动零件 | 标准件
箱体类零件、轴、杆件 | 齿轮、带轮、蜗杆、蜗轮、锥齿轮等 | 螺栓、螺母、垫圈、螺钉、键、滚动轴承等
零件的结构、形状常根据其在机器或部件中的作用和制造工艺要求决定。可分为：轴套类、盘盖类、叉架类 | 传递运动和动力，起传动作用的要素大多已标准化，并有规定画法。 | 起到连接、支撑、密封等作用。通常不画出其零件图，只要标注它们的规定标记，就能从有关标准中查到它的结构、材料、尺寸和技术要求等。
制造和检验零件用的图样称为零件图。
§12 零件图

## Slide 4
一组图形：根据有关标准，采用视图、剖视图、断面图等各种画法，以表达零件的内外结构。
尺 寸：表达零件各部分的大小和各部分之间的相对位置关系。应正确、完整、清晰、合理注出零件制造、检验时所需的全部尺寸。
技术要求：标注或说明零件制造、检验或装配过程中应达到的各项技术要求等。
标题栏: 填写图样名称、材料、比例、单位名称、图样代号和设计、审核、批准等有关人员的签字、图样更改情况等内容。
§12.1 零件图的内容

## Slide 5
§12.1 零件图的内容-蜗轮轴零件图

## Slide 6
§12.1 零件图的内容-箱盖零件图

## Slide 7
§12.1 零件图的内容-箱盖零件图

## Slide 8
主视图的选择
  表达零件结构信息量最多的那个视图作为主视图
  投影时零件在投影体系中的位置通常是零件的工作（安装）位置或主要的加工位置。
表达方案的确定
  在明确表达清楚零件结构形状的前提下，应使视图（包括剖视图、断面图等）数量为最少。
  尽量避免用虚线表达零件的轮廓线及棱边线。视图一般只画零件的可见部分，必要时才画出不可见部分。
  尽量避免同一结构作不必要的重复表达，使各个视图（包括剖视图、断面图等）各有表达的重点。
  合理布置各视图、剖视图、断面图等位置，既要使图样清晰、美观，又要有利于图幅的充分利用。
§12.2.1 选择表达方案的一般原则

## Slide 9
轴通常被用来支承齿轮、皮带轮等传动件传递运动或动力，套筒一般装在轴上起到轴向定位作用。轴套类零件一般由若干段直径不同的同轴圆柱体组成。
§12.2.2 零件的表达分析-轴套类零件的表达分析

## Slide 10
蜗轮轴的视图选择
§12.2.2 零件的表达分析-轴套类零件的表达分析
按照轴在加工时的位置，将轴线水平横放，把直径小的一端放置在右边，并将键槽转向正前方，主视图用垂直于轴线的方向作为主视图的投影方向，可以把各段圆柱体的相对位置和形状大小表示清楚，并能反映出轴肩、退刀槽、导角、圆角等结构。
为了表示键槽的深度，分别画出两个移出断面图。

## Slide 11
套筒的表达方案
§12.2.2 零件的表达分析-轴套类零件的表达分析
主视图全剖视，B向视图（也可画出右视图）表达右端面分布的三个螺孔以及两个销孔的位置，销孔深度可用标注尺寸的方法解决。 A-A剖视图表达零件下面的一条长槽及后面的深孔。
A-A是断面图吗？

## Slide 12
§12.2.2 零件的表达分析-轴套类零件的表达分析
轴套类零件表达方法原则
  画图时一般按加工位置将轴线水平横放，并将小直径一端放在右面，平键键槽朝前。通常采用垂直于轴线的方向作为主视图的投影方向。
  常用断面图、局部剖视图、局部放大图等表达方法表示键槽、退刀槽和其它槽、孔等结构 ，较长零件采用简化折断画法。

## Slide 13
§12.2.2 零件的表达分析-盘盖类零件的表达分析
盘盖类零件主要起到支承、轴向定位以及密封等作用。

## Slide 14
§12.2.2 零件的表达分析-盘盖类零件的表达分析
为表达箱盖厚度和加油孔、油孔的形状和位置，主视图按照箱盖的工作位置放置，画成全剖视图。
为表示箱盖的外形和箱盖上加油孔、凸台、沉孔等结构形状和位置，可采用俯视图，A-A局部剖视图表达沉孔的深度。
箱盖的表达方案

## Slide 15
§12.2.2 零件的表达分析-盘盖类零件的表达分析
按照加工位置将轴线水平横放，主视图画成全剖视图。
为表示轴承盖的外形和上面孔的位置，可采用左视图。
轴承盖的表达方案

## Slide 16
§12.2.2 零件的表达分析-盘盖类零件的表达分析
盘盖类零件表达方法原则
以车削加工的零件，选择主视图时一般将轴线放在水平位置。对于加工时不以车削为主的箱盖，可按工作位置放置主视图。
通常采用两个视图，主视图常用剖视图表示孔槽等结构，另一视图表示外形轮廓和各组成部分如孔、槽灯相对位置。

## Slide 17
§12.2.2 零件的表达分析-箱体类零件的表达分析
箱体类零件通常采用铸造方法得到，主要起到支承、容纳、定位和密封的作用，结构相对复杂。
主视方向
左视方向
右视方向
凸台
蜗杆轴安装位置
锥齿轮轴安装位置
油标孔
油标孔

## Slide 18
结构分析
根据其作用常有内腔、轴承空、凸台和肋等结构。
为了安装零件和箱体再装在机座上，箱体上常有安装底板、安装孔、螺孔、销钉孔等结构。
为了防尘，箱体要密封，此外又为了箱体内的运动零件得到润滑，以减少磨损，箱体内要注入润滑油，因此，箱壁部分常设计有安装箱盖、轴承盖、油标、油塞等零件的凸台、凹坑、螺孔等结构。
在安装轴承的凸台端面上常有沿圆周均匀分布的螺孔。
§12.2.2 零件的表达分析-箱体类零件的表达分析

## Slide 19
§12.2.2 零件的表达分析-箱体类零件的表达分析-例子

## Slide 20
主视图画成阶梯局部剖视图，主要表达锥齿轮轴轴孔和蜗杆轴右轴孔的大小以及蜗轮轴孔前、后凸台的形状和凸台上螺孔的分布情况。
左视图画成全剖视图，主要表达蜗杆轴孔和蜗轮轴孔之间的相对位置与安装油标和螺塞的内凸台形状。
俯视图主要表达箱体顶部和安装底板的形状和安装孔的分布位置，并用局部剖视表示蜗杆轴左轴孔的大小。
B-B局部剖视图表达锥齿轮轴孔内部凸台的形状， C局部视图表达左面箱壁凸台形状和螺孔位置，而其他凸台和附着的螺孔可结合尺寸标注表达清楚， D局部视图表示安装底板底部凸台的形状，E-E局部剖视图表示油标孔和螺塞孔的结构形状。
§12.2.2 零件的表达分析-箱体类零件的表达分析-例子

## Slide 21
箱体类零件的表达特点
常按工作位置放置，以最能反映形状特征、主要结构和各组成部分相互关系的方向为主视图的投影方向。
根据结构的复杂程度，在选用视图数量最少的原则下，通常采用三个或三个以上视图，并适当选用剖视图、局部视图、断面图等表达方法，每个视图都应有表达的重点内容。
§12.2.2 零件的表达分析-箱体类零件的表达分析

## Slide 22
§12.2.2 零件的表达分析-叉架类零件的表达分析
叉架类零件通常用来支承其它零件，结构相对复杂。

## Slide 23
主视图反映托架形状特征和相对位置，用局部剖视图表达左上方凸台、圆孔与螺钉，左视图用局部剖视表达轴承孔及轴承宽度。
采用A局部视图表达凸缘的外形，用移出断面表达连接板和肋板的断面形状。
§12.2.2 零件的表达分析-叉架类零件的表达分析

## Slide 24
§12.2.2 零件的表达分析-叉架类零件的表达分析
叉架类零件表达特点
常以工作位置放置，主视图常根据结构特征选择，以表达它的形状特征、主要结构和各组成部分的相互关系。
根据零件的具体结构形状，常选用其他视图和移出断面、局部视图等适当的表达方法。

## Slide 25
§12.3.1 正确选用尺寸基准
零件图上的尺寸是该零件的最后完工尺寸，在零件图上标注尺寸，必须做到：完整、清晰、符合标准、以及合理和符合生产实际。
基准：标注尺寸的起点。有设计基准和工艺基准。
设计基准：根据设计要求直接标注出的尺寸称设计尺寸，标注设计尺寸的起点称设计基准。
工艺基准：零件在加工、测量时使用的基准称工艺基准。
常用的基准面有：安装面、重要的支承面、端面、装配结合面、零件的对称面等。常用的基准线有：零件上回转面的轴线等。

## Slide 26
蜗轮轴的径向尺寸基准
设计基准和工艺基准
+0.012
-+0.001
φ15
0
- 0.011
+0.012
- 0.001
φ17
φ15
0
- 0.013
φ22
§12.3.1 正确选择尺寸基准-蜗轮轴的尺寸基准
蜗轮轴的轴向主要基准
16
33
蜗轮定位轴肩，
轴向主要设计基准
12
滚动轴承定位轴肩
25
凸轮安装轴肩
80
12
154
滚动轴承定位轴肩
测量辅助基准

## Slide 27
§12.3.1 正确选择尺寸基准-箱体的尺寸基准
高度方向的基准
长度方向的基准
宽度方向上的基准

## Slide 28
§12.3.1 正确选择尺寸基准-托架的尺寸基准
长度方向主要基准
长度方向辅助基准
高度方向主要基准
为什么不标注总长和总高
?

## Slide 29
§12.3.3 尺寸不要注成封闭形式
C
A
B
L
C
A
B
A
B
L
a
b
c
尺寸注成封闭形式，产生尺寸多余
合理
不合理

## Slide 30
轴的总长154而未注左端φ15 轴端的长度，从而保证几个重要轴肩之间的距离25、12、80及尺寸12等的精度。
16
33
12
25
80
12
154
φ15
0
- 0.011
+0.012
- 0.001
φ17
+0.012
-+0.001
φ15
0
- 0.013
φ22
§12.3.3 尺寸不要注成封闭形式

## Slide 31
3×M6表示直径为6，有规律分布的三个螺纹孔。
可以旁注，也可直接标注。
通孔
3×M6-6H
3×M6-6H
3×M6-6H
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注
螺纹孔深度可与螺纹孔直径连注，也可分开注出。符号用 表示深度。
3×M6-6H↓12
3×M6-6H↓12
3×M6-6H↓12
不通孔
3×M6-6H
3×M6-6H
12孔 12
3×M6-6H
12孔 12
12
12
需标注出孔深时，应明确标注孔深尺寸。

## Slide 32
光孔
4×φ5↓12
4×φ5↓12
4×φ5
一般孔
12
4×φ5表示直径为5有规律分布的四个光孔。
孔深可与孔径连注，也可分开注。
4×φ5
精加工孔
12
12钻 12
4×φ5
+0.012
0
12钻 12
4×φ5
+0.012
0
+0.012
0
12
光孔深为12，钻孔后需精加工至φ5 ，深度为12
+0.012
0
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注

## Slide 33
锥销孔
2×锥销孔φ5
配作
2×锥销孔φ5
配作
Φ5为与锥销孔相配的圆锥销小头直径。锥销孔通常是相邻两零件装配后一起加工的。
沉孔
锥形沉孔
6×φ7
φ13×90°
φ13×90°
6×φ7
6×φ7
φ13
90°
6×φ7表示直径为7 有规律分布的六个孔。锥形沉孔的尺寸可以旁注，也可以直接注出。
符号 表示锥形沉孔。
光孔
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注

## Slide 34
沉孔
柱形沉孔
4×φ6
Φ12 3.5
4×φ6
φ12
Φ12 3.5
4×φ6
4×φ6意义同上。柱形沉孔的直径为φ12,沉度为3.5，均需注出。
符号 表示沉孔或铳平。
铳平面
4×φ7 Φ16
4×φ7 Φ16
4×φ7
φ16
铳平面φ16的深度不需标注，一般铳平到不出现毛面为止。
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注

## Slide 35
平键键槽
标注D-t 便于测量（D为轴的直径，t为键槽深度）
L
A
A
A-A
D-t
b
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注
键槽

## Slide 36
当锥度要求准确并为保证一端直径尺寸时的标注形式。
锥轴、锥孔
L
d
D
D
L
1:5
锥轴、锥孔
d
D
L
d
D
当锥度要求不高时，这样标注便于制造木模。
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注

## Slide 37
退刀槽及砂轮越程槽
2×φ8
2×1
2×１
退刀槽一般可按“槽宽×直径”
或“槽宽×槽深”的形式标注。
I
25:1
I
45°
45°
h
b
砂轮越程槽常用局部放大图表示，其尺寸数值可查阅机械设计手册。
§12.3.4 零件上常见结构要素的尺寸标注

## Slide 38
零件图上技术要求的内容
  表面结构。
  尺寸极限偏差。
  几何公差。
2. 表面结构的标注方法
  表面结构的概念
  零件表面再加工过程中，由于机床和刀具的振动，材料的不均匀等因素，加工后的表面留下加工的痕迹。
  表面结构对零件的耐磨性、抗腐蚀性、密封性、抗疲劳能力都有影响。
§12.4.1-2 零件图上技术要求的内容、表面结构的标注方法

## Slide 39
表面结构参数代号由轮廓代号和特征代号组成
  轮廓代号有3种：粗糙度轮廓R、波纹度轮廓W、原始轮廓P 。特征代号有14种，其中最常用的是：轮廓的算术平均偏差a、轮廓的最大高度z。
  常用的表面结构参数为轮廓算数平均偏差Ra。有两个系列，优先选用第一系列。单位为μm。
  Ra的数值越大，表面越粗糙，加工成本越低。
§12.4.2 表面结构的标注方法-表面结构参数代号

## Slide 40
25μm —— 常用一般不重要的加工部位，如油孔、穿螺栓用的光孔、不重要的底面、倒角等。
12.5μm —— 常用于尺寸精度不高，没有相对运动的部位，如不重要的端面、侧面、底面等。
6.3μm —— 常用于不十分重要但有相对运动的部位或较重要的接触面，如低速轴的表面、相对速度较高的侧面、重要的安装基面和齿轮、链轮的齿廓表面等。
3.2μm —— 常用于传动零件的轴、孔配合部分，以及低中速的轴承孔、齿轮的齿廓表面等。
1.6μm 、 0.8μm —— 常用于较重要的配合面，如安装滚动轴承的轴和孔，有导向要求的滑槽等。
0.4μm —— 常用于重要的配合面，如高速回转的轴和轴承孔等。
§12.4.2 表面结构的标注方法-表面结构参数代号

## Slide 41
表面结构图形符号
§12.4.2 表面结构的标注方法-表面结构在图样上的标注

## Slide 42
§12.4.2 表面结构的标注方法-表面结构在图样上的标注

## Slide 43
看零件图的目的是：根据零件图想象出零件的结构形状，了解零件各部分尺寸、技术要求、以及零件的材料等内容。
§12.5 看零件图的方法与步骤
概括了解
结构分析
表达分析
尺寸和技术要求分析
综合归纳

## Slide 44
§12.5 看零件图的方法与步骤
主视方向
主视方向

## Slide 45
§12.5 看零件图的方法与步骤

## Slide 46
零件的结构除满足设计要求之外，还要考虑加工制造的方便。
C×45°
R
C×45°
C×45°
为了便于装配和去除锐边喝毛刺，在轴和孔的端部，应加工成倒角。在轴肩处为了避免应力集中而产生裂纹，一般应加工成圆角。
倒角和圆角
退刀槽及砂轮越程槽
b×d
2:1
为了退出刀具或使砂轮可以越过加工面，常在待加工面的末端加工出退刀槽或砂轮越程槽。
§12.6 零件的工艺结构

## Slide 47
零件的结构除满足设计要求之外，还要考虑加工制造的方便。
壁厚不均匀 会引起铸件缩孔
铸件壁厚均匀
铸造圆角及铸造斜度
铸造表面转角处要做成小圆角，否则容易产生裂纹。为了起模方便，在沿着起模方向，铸造圆角做成一定的斜度，但零件图上可以不必画出。
壁厚不均匀
壁厚均匀
1:20
R
R
R
§12.6 零件的工艺结构

## Slide 48
零件的结构除满足设计要求之外，还要考虑加工制造的方便。
凸台和凹坑
为了减少机械加工量，节约材料和减少道具的消耗，加工表面与非加工表面要分开，做成凸台或凹坑。
钻孔处的合理结构
钻孔时，钻头应尽量垂直被加工表面，否则钻头受力不均会产生折断或打滑。
§12.6 零件的工艺结构