## Slide 1: 第13章 零件的连接
§13.1 螺纹的种类、画法与标注
§13.2 螺纹紧固件及其连接画法
§13.3 键及其联结画法
§13.4 销及其连接画法

## Slide 2
外螺纹的加工过程
§13.1 螺纹的种类、画法及标注
工件旋转方向
刀具移动方向

## Slide 3
内螺纹的加工过程及画法
§13.1 螺纹的种类、画法及标注

## Slide 4
标准螺纹（6要素均符合标准的螺纹）
特殊螺纹（牙型符合标准的螺纹，但公称直径不符合标准）
非标螺纹（牙型不符合标准的螺纹）
§13.1.1螺纹的基本要素与种类
螺纹6要素：牙型、直径、螺距、导程、线数和旋向。
内螺纹
外螺纹
以外螺纹为例进行讲解

## Slide 5
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-牙型
牙型角α
螺纹牙型是指通过螺纹轴线的剖切平面截切而得的螺纹轮廓形状。常用的有三角形、梯形、矩形、锯齿形螺纹。其中三角形螺纹使用最广泛。

## Slide 6
β
α
β
螺纹牙型是指通过螺纹轴线的剖切平面截切而得的螺纹轮廓形状。
根据牙型角的不同，螺纹又分：
  普通螺纹、管螺纹（非螺纹密封管螺纹、 密封用管螺纹、60°密封管螺纹）、梯形螺纹。
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-牙型
普通螺纹α=60 °
三角形
梯形
牙型
（英制）管螺纹
梯形螺纹α=30 °
非螺纹密封的管螺纹
螺纹密封的管螺纹
螺纹密封的管螺纹α=60 °
α=55 °

## Slide 7
潘存云教授研制
60°
普通粗牙螺纹
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-牙型

## Slide 8
主要用于各种管道连接,代号G、R、NPT 、 RP、RC
（英制）管螺纹
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-牙型
G 1 A
55°
R 1/2
55°
1:16
60°
1:16
NTP 3/4

## Slide 9
主要用于传动,代号为Tr。
梯形螺纹
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-牙型
30°

## Slide 10
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-直径
螺纹的直径有大径（d或D）、小径（d1或D1）、中径（d2或D2）之分。普通螺纹和梯形螺纹的大径又称（公称）直径。
d1
d2
d
D1
D
D2

## Slide 11
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-线数n
螺纹有单线和多线之分。沿一根螺旋线形成的螺纹称单线螺纹；沿两根以上螺旋线形成的螺纹称多线螺纹。连接螺纹大多为单线。

## Slide 12
§13.1.1螺纹的基本要素与种类-螺距和导程
S
P
螺纹相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为螺距P。沿同一条螺旋线转一周，轴向移动的距离称为导程S。单线螺纹的螺距等于导程，多线螺纹的螺距乘线数等于导程。

## Slide 13
螺纹终止线画粗实线
大径用粗实线画
小径用细实线画到倒角内
小径=0.85d
小径用约3/4圈细实线表示
§13.1.2螺纹的画法-外螺纹的画法

## Slide 14
螺纹终止线画粗实线
大径用粗实线画
小径用约3/4圈细实线表示
§13.1.2螺纹的画法-外螺纹的画法
剖面线画到粗实线为止

## Slide 15
大径画细实线
小径线画粗实线
§13.1.2螺纹的画法-内螺纹的画法
螺纹终止线画粗实线
大径用约3/4圈细实线表示
剖面线画到粗实线为止

## Slide 16
螺孔深度
钻孔深度
120°
螺纹终止线
大径圆约画3/4圈
§13.1.2螺纹的画法-内螺纹的画法
剖面线画到粗实线为止

## Slide 17: 螺纹连接部分，按外螺纹画法绘制，其余部分按内、外螺纹各自的规定画法表示
§13.1.2螺纹的画法-螺纹连接的画法
A－A
A
A
旋入深度
螺纹深度
钻孔深度
相邻两零件剖
面线方向相反
螺栓不剖
剖面线画到粗实线为止

## Slide 18
螺纹特征代号
公称直径
×
公差带代号
－
旋合长度代号
螺纹特征代号 普通螺纹为M，梯形螺纹为Tr
公称直径 普通螺纹和梯形螺纹的公称直径均为螺纹的大径
螺距 粗牙普通螺纹不标螺距，细牙普通螺纹和单线梯形螺纹 必须标注螺距，多线梯形螺纹应标注“导程（P螺距）”
旋向 右旋不标，左旋螺纹标注代号“LH”
公差带代号 螺纹的制造精度。
旋合长度代号 长L 短S，中等旋合长度不标
右旋
左旋
中径和顶径
公差带代号
－
螺距
（普通螺纹）
螺距或导程(p螺距)
（梯形螺纹）
旋向
§13.1.3螺纹的标注-普通螺纹与梯形螺纹的标注

## Slide 19
M 10×1 - 6H-S
普通螺纹
公称直径10mm
内螺纹、公差代号6H
短旋合长度
细牙螺距为1mm
Tr 40×14(p7) LH - 8e-L
梯形螺纹
公称直径40mm
外螺纹公差代号8e
长旋合长度
双线螺纹，螺距为7mm
左旋
§13.1.3螺纹的标注-普通螺纹与梯形螺纹的标注
螺纹直径尺寸标注从大径还是小径引出？

## Slide 20
M 10 - 6g
普通螺纹
公称直径10mm
外螺纹公差代号6g
粗牙螺距、右旋、中等旋合长度
M 10×1 - 6H-S
普通螺纹
公称直径10mm
内螺纹、公差代号6H
右旋
短旋合长度
细牙螺距为1mm
Tr 40×14(p7) LH - 8e-L
梯形螺纹
公称直径40mm
外螺纹公差代号8e
长旋合长度
双线螺纹，螺距为7mm
左旋
Tr 40×7 -7H
梯形螺纹
公称直径40mm
单线螺纹，螺距=导程=7mm
内螺纹、公差代号7H
右旋，中等旋合长度
§13.1.3螺纹的标注-普通螺纹与梯形螺纹的标注

## Slide 21
螺纹特征代号
尺寸代号
公差带代号
螺纹特征代号 非螺纹密封管螺纹为G，螺纹密封管螺纹为R、Rc、Rp，60°圆锥管螺纹为NTP
尺寸代号 由于管子的孔径与壁厚均有标准，因此管螺纹的尺寸代号都不是螺纹的大径，而近似等于管子孔径的英寸数值。
公差等级代号 非螺纹密封的管螺纹的外螺纹有A、B两种公差等级，应该注上。而内螺纹只有一种公差等级，故不必标注。
§13.1.3螺纹的标注-管螺纹的标注

## Slide 22
非标准螺纹必须画出牙型并标注全部尺寸。
φ40
φ30
8
4
§13.1.3螺纹的标注-非标准螺纹的标注

## Slide 23
用来连接不太厚、且又允许钻成通孔的零件。被连接的两个零件上加工出比螺栓直径稍大的通孔，螺栓穿过通孔后套上垫圈，并拧紧螺母即为螺栓连接。
螺栓
有六角头螺栓、方头螺栓，六角头螺栓应用最广，
有A、B、C三个等级，A级最精确，C级最不精确。
b
l
k
d
15°-30°
r
s
e
§13.2.1 螺栓连接-螺栓
六角头螺栓
双头螺柱
螺母
平垫圈

## Slide 24
螺母
s
e
有六角头螺母、方螺母、六角开槽螺母、圆螺母等，
六角头螺栓应用最广
产品分A、B、C三个等级，分别与相对应精度的螺栓、螺钉及垫圈相配；
根据高度m的不同又分薄型、1型、2型、厚型。当螺纹规格相同时，薄型的高度最小，2型比1型的高度大10%。
m
15°-30°
D
90-120°
§13.2.1 螺栓连接-螺母

## Slide 25
垫圈
放在螺母与被连接件之间，保护被连接件的表面，以免拧紧螺母时刮伤零件表面；同时又增加螺母与被连接件的支承面积。
常用的垫片有平垫圈、弹簧垫圈、止动垫圈等
平垫圈的产品等级有A、C两级，A级垫圈主要用于A与B级标准六角头螺栓、螺钉和螺母；C级垫圈常用于C级螺栓、螺钉和螺母。
h
d1
d2
0.25-0.5h
d1
d2
h
30-45°
§13.2.1 螺栓连接-垫圈

## Slide 26
螺栓,螺母,垫圈等均按未剖绘制
2
1
L
1.1d
L=1+2+0.2d+0.8d+0.3d
注意
有线！
注意
垫圈厚度
螺母厚度
计算后查表取标准值
§13.2.1 螺栓连接-螺栓连接的画法

## Slide 27
螺柱的两端都加工有螺纹，在一个被连接件上加工有螺孔，双头螺柱的一端旋紧在这个螺孔里，而另一端穿过另一个连接零件的通孔，然后套上垫圈再拧上螺母。
双头螺柱用在被连接件之一太厚不宜钻成通孔的场合。
x
x
b
bm
l
ds
d
拧入金属端
拧螺母端
双头螺柱的规格尺寸为螺纹直径d 和公称程度l
根据拧入金属端长度bm的不同，双头螺柱有四种标准：
  钢和青铜： bm=d( GB/T897-1988)
  铸铁：bm=1.25d( GB/T898-1988) 或 bm=1.5d( GB/T899-1988)
  铝： bm=2d( GB/T900-1988)
§13.2.2 双头螺柱连接

## Slide 28
H1=bm+0.5d
H2=bm+d
L计=δ+0.2d+0.8d+0.3d
bm
H1
L
δ
d
b
H2
b
钢: bm=d
铸铁:bm=1.25d
铝合金、非金属: bm=2d
介于铸铁和铝合金之间：bm=1.5d
bm取决于被旋入零件的材料
§13.2.2 双头螺柱连接-双头螺柱连接的画法

## Slide 29
bm同螺钉连接,由被连接件的材料决定。
螺柱的旋入端必须 全部地旋入螺孔内。
旋入端的螺纹终止线应与两个被连接零件的接触面平齐。
L是紧固端长度，bm是旋入深度。
螺纹孔的深度应大于旋入端长度，螺孔深一般是 bm+(0.3-0.5)d。

bm
L
§13.2.2 双头螺柱连接-双头螺柱连接的画法

## Slide 30
当一个被连接件较厚、不宜作成通孔时，在较厚的被连接件上加工出螺孔，而另一个被连接件上加工通孔，螺钉穿过通孔拧进螺孔而连接两个零件。
螺钉连接常用于受力不大，又不经常拆装的场合。
b
l
k
d
t
n1
dk
90°
+2°
0
螺钉的一端为螺纹，旋入到被连接件的螺纹孔中
另一端为头部，根据头部形状的不同，螺钉有六角螺钉、开槽圆柱头螺钉、开槽沉头螺钉等。
n
t
90°或120°
≈45°
dp
d
用于防止相邻零件之间发生相对运动的螺钉叫紧定螺钉。
紧定螺钉端部形状有平端、锥端、凹端、圆柱端等。
螺钉的规格尺寸为螺纹规格d和公称长度l.
§13.2.3 螺钉连接

## Slide 31
连接部分的画法与双头螺柱拧入金属端的画法接近
不同的是螺纹终止线应画在被旋入零件螺孔顶面投影线之上。
螺纹头部槽口在反映螺钉曲线的视图上，应画成垂直于投影面，在投影为圆的视图上，则应画成与中心线倾斜45°。
螺纹的拧入深度bm与双头螺柱相同，可根据零件的材料决定。
螺钉公称长度l=螺钉拧入深度（bm）+通孔零件的厚度（δ）然后标准化
§13.2.3 螺钉连接-螺钉连接的画法

## Slide 32
§13.2.3 螺钉连接-螺钉连接的画法
螺纹终止线应画在被旋入零件螺孔顶面投影线之上。
螺纹头部槽口在反映螺钉轴线的视图上，应画成垂直于投影面；
螺纹头部槽口在投影为圆的视图上，则应画成与中心线倾斜45°。

## Slide 33
3
螺栓长度选择不当，螺纹末端应超出螺母（0.3－0.4d）
1
螺纹漏画、终止线漏画
2
3
通孔部分漏画被连接零件之间的分界线
正确画法
错误画法
§13.2.3 螺钉连接-螺钉连接的画法

## Slide 34
正确画法
错误画法
通孔直径要大于螺纹大径，d0=1.1d,这样便于装配，不会损伤螺纹。
1
2
螺孔深度不够，并漏画钻孔。
d0
d
§13.2.3 螺钉连接-螺钉连接的画法

## Slide 35
普通平键有3种：圆头（A型）、平头（B型）、单圆头（C型）。
键 16×100 GB1096-79
圆头普通平键(A)型，宽度=16mm，长度=100mm
键 B18×100 GB1096-79
平头普通平键（B型），宽度=18mm，长度=100mm
除A型省略型号外，B型和C型要注出型号。
平键的规格尺寸为宽度b×h×l ，其b×h可根据手册查出。
§13.3.1 普通平键联结

## Slide 36
t
h-t
连接时，部分键（t）嵌在轴上的键槽内,余下部分（h-t）则嵌在轴上零件内，从而将运动传递过去。
在主视图上，因为剖切平面通过轴和平键的对称中心线，所以按装配画法的规定，轴和键按不剖绘制。
§13.3.1 普通平键联结
平键传动时，键与键槽是侧面接触，而在顶面留有间隙，因而在平键的顶面处应将此间隙画出。

## Slide 37
画平键连接图时，应首先选择键的型式，然后根据轴的直径和被连接件（如带轮或齿轮）的轮毂长度，根据设计手册选取键的长度L、键和键槽的剖面尺寸b、h、t、t1以及这些尺寸的极限偏差。
§13.3.1 普通平键联结

## Slide 38
花键常与轴做成一体，称为花键轴。
他与齿轮上的花剑孔相联结，其联结比较可靠，对中性好，且能传递较大的动力。
类型
——制造容易，应用最广。
——用于高强度连接。
——用于薄壁零件连接。
矩形花键
渐开线花键
三角形花键
§13.3.2 花键联结
矩形花键
渐开线花键
三角形花键

## Slide 39
外花键的画法和尺寸标注
对外花键，在反应轴线的视图上，大径用粗实线、小径用细实线绘制。
L
A
A
b
6齿
D
D
b
d
d
A-A
A-A
在断面图中画出一部分或全部齿形。
外花键工作长度的终止端和尾部长度的末端均用细实线绘制，并与轴线垂直，尾部则画成斜线，其倾斜角度一般与轴线成30°，必要时可按实际情况画出。
§13.3.2 花键联结

## Slide 40
内花键的画法和尺寸标注
b
6齿
D
D
b
d
d
L
在局部视图上画出一部分或全部齿形。
对于内花键，再反映花键轴线的剖视图中，大径及小径均用粗实线绘制
§13.3.2 花键联结

## Slide 41
矩形花键联结的画法
矩形花键联结用剖视图表示时，其联结部分按外花键的画法绘制。
A - A
A
A
§13.3.2 花键联结

## Slide 42
矩形花键规格 | N(键数)×d(小径)×D(大径)×B(宽度) 例6×23×23×6
内花键 | 6×23H7×26H10×6H11 GB/T 1144-2001
外花键 | 6×23f7×26a11×6d10 GB/T 1144-2001
花键副 | 6×23 ×26 ×6 GB/T 1144-2001
H7
f7
H10
a11
H11
d10
注： 表示矩形花键的图形符号。
H7/f7、H10/a11、H10/d10分别表示小径、大径、键宽的配合类别。
§13.3.2 花键联结

## Slide 43
销也是标准件，使用时，按标准进行选择。
零件之间的相对位置，可传递不大的载荷。
常见的销有圆锥销、圆柱销和开口销。
§13.4 销及其连接画法

## Slide 44
被定位或连接的两个零件，他们的销孔均是一起加工的，故在各零件的零件图上标注销孔直径时，应加注“配作”两字。
圆锥销的公称直径是指其小端的直径，应用指引线标注，并在直径尺寸前加注“锥销孔”三字。
Φ5
配作
+0.012
0
销GB/T117 5×14
销GB/T119.1 5m6×20
锥销孔φ 5
配作
§13.4.1圆柱销和圆锥销

## Slide 45
开口销为由一段半圆形断面的低碳钢丝弯折而成的。
与六角开槽螺母和六角开槽螺栓一起使用，作用是防止螺母的松动。
§13.4.2开口销