## Slide 1: 第14章常用件
§14.1 圆柱齿轮的表示法
§14.2 直齿锥齿轮的表示法
§14.3 蜗杆、蜗轮的表示法
§14.4 滚动轴承表示法
§14.5 弹簧的表示法

## Slide 2
大锥齿轮
蜗杆
带轮
小锥齿轮
圆柱齿轮
蜗轮
传动零件如齿轮、蜗杆、蜗轮以及滚动轴承、弹簧等常见零件，统称常用件。
§14 常用件

## Slide 3
节圆直径d’ 和分度圆直径d
两齿轮齿廓在连心线O1O2上的啮合接触点p称为节点；
分别以O1、O2为圆心，以O1P、O2P为半径画的圆称为齿轮的节圆；
节圆的直径用d’表示；
齿轮传动可以假象是两个节圆坐纯滚动；
分度圆时设计制造时假象的圆,直径为d;
在分度圆上齿槽宽e等于齿厚s;
标准齿轮正确安装时，分度圆与节圆重合，即d=d’
O2
d1、d1’
O1
n1
n2
P
df2
中心距a
da1
齿顶圆
分度圆
齿根圆
df1
da2
d2、d2’
α
s
e
p
A
B
hf
ha
h
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算

## Slide 4
齿距p
分度圆上相邻两齿对应点（A、B）之间的弧长称为齿距。
分度圆上，s=e=p/2
且，zp=πd，即d=zp/π
模数m
模数是齿距p与π的比值。
因此，齿轮分度圆直径为： d=mz
O2
d1、d1’
O1
n1
n2
P
df2
中心距a
da1
齿顶圆
分度圆
齿根圆
df1
da2
d2、d2’
α
s
e
p
A
B
hf
ha
h
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算

## Slide 5
0.1 0.12 0.15 0.2 0.25 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8
第一系列 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8
10 12 16 20 25 32 40 50
为便于制造、检验和互换使用，国标规定了标准模数系列。
0.35 0.7 0.9 1.75 2.25 2.75 (3.25) 3.5 (3.75)
第二系列 4.5 5.5 (6.5) 7 9 (11) 14 18 22
28 (30) 36 45
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算

## Slide 6
齿形角α
  在分度园与齿廓曲线的交点上所作齿廓法向作用力的方向与该交点的速度方向之间的夹角。
  我国规定标准齿轮的齿形角为20°
O2
d1、d1’
O1
n1
n2
P
df2
中心距a
da1
齿顶圆
分度圆
齿根圆
df1
da2
d2、d2’
α
s
e
p
A
B
hf
ha
h
传动比i
  主动齿轮转速与从东齿轮转速之比称为传动比；
  传动比用i14表示；
  i14=ω1/ω2=n1/n2
  =z2/z1
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算

## Slide 7
直齿圆柱齿轮的尺寸计算
名称及代号 | 公式 | 名称及代号 | 公式
模数m | m=p/π | 齿根圆直径df | df=d-2hf
分度圆直径d | d1=mz1；d2=mz2 | 齿距p | p=πm
齿顶高ha | ha=mc* | 齿厚s | s=p/2
齿根高hf | hf=m(c*+ha*) | 齿槽e | e=p/2
全齿高h | h=ha+hf | 中心距a | a=(d1+d2)/2 =m(z1+z2)/2
齿顶圆直径da | da1=d1+2ha1 | 传动比i | i=n1/n2=z2/z1
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算
对于标准齿轮， c*=1，ha*=0.25

## Slide 8
名称及代号 | 公式 | 名称及代号 | 公式
模数m | m国标选取 | 齿距p | p =πm
分度圆直径d | d1=mz1；d2=mz2 | 齿厚s | s =p/2
齿顶圆直径da | da1=m(z1+2); da2=m(z2+2) | 齿形角α | α=20°
齿根圆直径df | df1=m(z1-2.5); df2=m(z2-2.5) | 中心距a | a =(d1+d2)/2 =m(z1+z2)/2
齿顶高ha | ha=m | 传动比i | i=n1/n2=z2/z1
齿根高hf | hf=1.25m | 齿槽e | e =p/2
全齿高h | h=ha+hf=2.25m |  | 
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算

## Slide 9
齿顶圆用粗实线表示
齿顶线用粗实线表示
分度圆用点划线表示
齿根圆用细实线表示或省略不画
剖视图上齿根线用粗实线表示
分度线用点划线表示
视图上齿根线省略不画
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮的表示法

## Slide 10
a
注意啮合区的画法
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮的表示法

## Slide 11
§14.1.1 直齿圆柱齿轮-直齿圆柱齿轮的表示法

## Slide 12
斜齿圆柱齿轮的轮齿做成螺旋形状，这种齿轮传动平稳，适用于较高速度的传动。
斜齿圆柱齿轮的尺寸计算
名称及代号 | 公式 | 名称及代号 | 公式
端面齿距pt | pt=πd/z | 齿根高hf | hf=mn (c*+ha*)
发面齿距pn | pn=pt/cosβ | 全齿高h | h=ha+hf
端面模数mt | mt =pt/π | 齿顶圆直径da | da=d+2ha
发面模数mn | mn =pn/π=mtcosβ | 齿根圆直径df | df=d--2hf
分度圆直径d | d=zmt=z mn / cosβ | 中心距a | a=(d1+d2)/2 =m(z1+z2)/2
齿顶高ha | ha=mnha* |  | 
§14.1.2 斜齿圆柱齿轮-斜齿圆柱齿轮的尺寸计算

## Slide 13
单个斜齿圆柱齿轮画法
β
§14.1.2 斜齿圆柱齿轮-斜齿圆柱齿轮的画法

## Slide 14
斜齿圆柱齿轮的啮合画法
§14.1.2 斜齿圆柱齿轮-斜齿圆柱齿轮的画法

## Slide 15
东华大学
(图 号)
制图
校核
审核
班级
06.7
QT600-3
比例
共 张 第 张
斜齿圆柱齿轮
1:2
5
±0.015
16.3
+0.1
0
0.05 A
法面模数mn | 3.25
齿数z | 21
齿形角α | 20°
螺旋角β | 21°47’12”
旋向 | 左旋
6.3
12.5
其余
Φ80
0
-0.19
φ54
6.3
3
4
3.2
12.5
3.2
3.2
Φ73.5
Φ30
Φ14
+0.018
0
17
23
12.5
3.2
技术要求
齿轮周边去毛刺
未注铸造圆角为R2~R3
倒角1×45°
§14.1.2 斜齿圆柱齿轮-斜齿圆柱齿轮的画法

## Slide 16
直齿圆锥齿轮的作用：主要用于垂直相交的两轴之间的运动传递。
d
da
l
H1
b
R
H2
ha
hf
∑
δ1
δ2
δf
δa
θa
θf
§14.2 直齿锥齿轮的表示法

## Slide 17
两轴交角为90度直齿锥齿轮的尺寸计算
名 称 符 号 计算公式及参数的选择
模数 me 按GB14368-90取值
传动比 i i=z2/z1=tgδ2 =ctgδ1 单级i < 6~7
分度圆直径 d1 、 d2 d1=mez1 , d2=mez2
齿顶高 ha ha= ha* me ha* =1
齿顶圆直径 da1 、da2 da1=d1+2mecosδ1 , da2=d2+2mecosδ2
分度圆锥角 δ1 、 δ2 δ2 =arctg z2/z1 , δ1=90°- δ2
顶隙 c c=0.2me
齿根圆直径 df1 、 df2 df1=d1-2.4mecosδ1 , df2=d2-2.4mecosδ2
齿根高 hf hf=(ha* + c*)me =1.2 me c* =0.2
全齿高 h h=hf+hf =2.2me
§14.2.1 直齿锥齿轮的尺寸计算

## Slide 18
单个直齿圆锥齿轮的画法
主视图全剖视
在投影为圆的视图上规定用粗实线画出大端和小端的齿顶圆；用点划线画出大端分度圆
§14.2.2 直齿锥齿轮表示法

## Slide 19
§14.2.3 直齿锥齿轮的测绘

## Slide 20
§14.2.3 直齿锥齿轮的测绘

## Slide 21
§14.2.3 直齿锥齿轮的测绘

## Slide 22
作用：传递垂直交叉轴间的运动。
特点：传动比大、机构紧凑、传动平稳；但传动效率低。
蜗杆蜗轮常用于降速传动，蜗杆主动、蜗轮从动。
蜗杆蜗轮传动的传动比是：
i=
蜗杆转速n1
蜗轮转速n2
蜗轮齿数z1
蜗杆齿数z2
=
§14.3 蜗杆、蜗轮的表示法

## Slide 23
导程角γ
d2
齿形角α
蜗杆轴向齿距Px
蜗轮端面齿距pt
d1
中心距a
1、模数m和齿形角 α
蜗轮模数规定以端面模数为标准模数，蜗杆的轴向模数（通过蜗杆轴线截面中轮齿的模数）等于蜗杆的端面模数。
蜗轮的端面齿形角应等于蜗杆的轴向齿形角。
§14.3.1 蜗杆蜗轮的主要参数和尺寸计算

## Slide 24
2、蜗杆直径系数 q
定义：q=蜗杆分度圆直径d1/模数m 为蜗杆特性系数。
蜗轮的齿形主要取决于蜗杆的齿形，一般蜗轮是用分度圆直径等尺寸、形状与蜗杆类同的蜗轮滚刀来加工的。为了限制滚刀的数量，国标规定分度圆直径只能取标准值，并与模数相配。
表11-5 标准模数和蜗杆的直径系数（摘录）
模数 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16
蜗杆的直径系数q | 18.000 | 16.000 | 12.500 | 9.000 | 8.960 | 8.889 | 7.875 | 8.000 | 7.936 | 7.875 | 7.100 | 7.200 | 7.000
 |  |  |  | 11.200 | 11.200 | 11.270 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.960 | 8.750
 |  | 17.000 | 17.500 | 14.0000 | 14.200 | 14.286 | 12.500 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 11.200 | 11.200 | 11.250
 |  |  |  | 17.550 | 18.000 | 17.778 | 17.750 | 18.000 | 17.778 | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 15.625
§14.3.1 蜗杆蜗轮的主要参数和尺寸计算

## Slide 25
3、蜗杆的导程角λ
蜗杆分度圆柱面上的螺旋升角。将分度圆柱展开得：
= z1 px1/πd1
= mz1/d1
tgγ1=l/πd1
πd1
l
px1
γ1
d1
γ1
β1
= z1/q
§14.3.1 蜗杆蜗轮的主要参数和尺寸计算

## Slide 26
导程角γ
d2
齿形角α
蜗杆轴向齿距Px
蜗轮端面齿距pt
d1
中心距a
4、中心距a
a = r1+r2
= m(q +z2)/2
§14.3.1 蜗杆蜗轮的主要参数和尺寸计算

## Slide 27
蜗轮通常用剖视图来表示
df2
d2
da2
DH
d1
a
hf
ra
rf
ha
§14.3.2 蜗杆、蜗轮的画法

## Slide 28
蜗杆一般用一个主视图和表示轴向齿形的断面图
L
d1
df1
da1
α
px
ha
hf
h
轴向齿形
4:1
§14.3.2 蜗杆、蜗轮的画法

## Slide 29
§14.3.2 蜗杆、蜗轮的画法

## Slide 30
§14.3.3 蜗杆、蜗轮的测绘

## Slide 31
支撑轴的零件称为轴承。
轴承分滚动轴承和滑动轴承两种。
滚动轴承摩擦损失比滑动轴承小，且已经标准化，故广泛采用。
内圈
外圈
滚动体
保持架
§14.4 滚动轴承的表示法

## Slide 32
§14.4.1 常用滚动轴承的型式和规定表示法、特征表示法-深沟球轴承

## Slide 33
d
D1
D2
A/2
B/2
A/2
A
B
30°
D1=
D+d
2
钢球直径=A/2
A =
D-d
2
§14.4.1 常用滚动轴承的型式和规定表示法、特征表示法-深沟球轴承

## Slide 34
§14.4.1 常用滚动轴承的型式和规定表示法、特征表示法-推力球轴承

## Slide 35
d
D
30°
T
d1
D1
T/2
D1=
D+d
2
钢球直径=T/2
§14.4.1 常用滚动轴承的型式和规定表示法、特征表示法-推力球轴承

## Slide 36
§14.4.1 常用滚动轴承的型式和规定表示法、特征表示法-圆锥滚子轴承

## Slide 37
D
A
A/4
B
C
T
T/2
α
d
A/2
A/2
A=
D+d
2
α= 15°
滚子直径=A/2
§14.4.1 常用滚动轴承的型式和规定表示法、特征表示法-圆锥滚子轴承

## Slide 38
类型代号
宽(高)度
系列代号
直径系列
代号
尺寸系列代号
内径代号
轴承的内径代号
内径代号
轴承内径尺寸 / mm
00
10
01
02
03
04－99
数字 × 5
12
15
17
轴承类型 | 类型代号 | 常用的尺寸系列代号
深沟球轴承 | 6 | （0）2，（0）3，(0)4
圆锥滚子轴承 | 3 | 12,13,14
推力球轴承 | 5 | 02,03,22
§14.4.2 滚动轴承基本代号

## Slide 39
宽度系列代号，0(窄)系列，代号为0，不标出
公差等级为0级;
游隙组为0组；
6 2 2 03
7 (0) 3 12 AC / P6
轴承内径 d=17 mm
直径系列代号，2(轻)系列
宽度系列代号，2(宽)系列
深沟球轴承
公称接触角 α=25˚
轴承内径 d=12×5=60 mm
直径系列代号，3(中)系列
角接触球轴承
公差等级6级
游隙组为0组；
滚动轴承的基本代号举例
§14.4.2 滚动轴承基本代号

## Slide 40
N 1 05 / P5
公差等级5级
轴承内径 d=25 mm
直径系列代号，1(特轻)系列
圆柱滚子轴承
游隙组为0组；
3 0 2 13
轴承内径 d=65mm
直径系列代号，2(轻)系列
宽度系列代号，0(窄)系列
圆锥滚子轴承
公差等级为0级;
游隙组为0组；
滚动轴承的基本代号举例
§14.4.2 滚动轴承基本代号

## Slide 41
工作特点：弹簧在外力作用下能产生较大的弹性变形，在机械设备中被广泛用作弹性元件。
功用：
控制机构运动或零件的位置; 如凸轮机构、离合器、阀门等；
缓冲吸振; 如车辆弹簧和各种缓冲器中的弹簧；
3. 存储能量; 如钟表仪器中的弹簧；
4. 测量力的大小；如弹簧秤中的弹簧
5. 改变系统的自振频率。
拉伸弹簧
压缩弹簧
扭转弹簧
分类：
§14.5 弹簧的表示法

## Slide 42
H 0
t
D1
D2
D
d
材料直径d：弹簧丝直径
外径D： 弹簧的最大直径，D1=D+d
内径D1：弹簧的最大直径，D2 =D+d
中径D2：弹簧的平均直径，D2=(D+D1)/2
节距t:除支承圈外，相邻两圈沿轴线的距离。
支承圈数n2: 为了使压缩弹簧工作时受力均匀，保证中心线垂直于支承端面，两端常并紧且磨平。这部分仅起支承作用，故称支承圈。
有效圈数n：研所弹簧除支承圈外，保证相等节距的圈数称有效圈数。
总圈数n1：有效圈数与支承圈数之和称总圈数。
  n1=n+n2
§14.5.1 螺旋压缩弹簧的参数名称和尺寸计算

## Slide 43
H 0
t
D1
D2
D
d
自由高度H0 :弹簧在不受外力时的高度。
  H0 = nt + (n2-0.5)d
弹簧展开长度L：制造时弹簧丝的长度
L=n1 (πD2)2+t2 或 L =
πD2n1
cosα
其中，α — 螺旋升角
α=tan-1(t πD2)
§14.5.1 螺旋压缩弹簧的参数名称和尺寸计算

## Slide 44
D2
H0
d/2
d
d
d/2
t
t/2
t/2
t
§14.5.2 螺旋压缩弹簧的规定表示法

## Slide 45
剖视图的画法
视图的画法
§14.5.2 螺旋压缩弹簧的规定表示法
弹簧的参数直接标注在图形上，若直接标注有困难，可在图纸的右上方列出参数表 长度或在技术要求中说明。
当需要表明弹簧负荷与长度（或扭转角度）之间的变化关系时，必须用图解表示，称为弹簧的机械特性曲线。

## Slide 46
型材直径或厚度在图形上等于或小于2mm的螺旋弹簧允许用示意图绘制。
在装配图中，被弹簧挡住的结构一般不画出。可见部分从弹簧的轮廓线或从弹簧丝剖面区域的中心线画起。
当弹簧被剖切时，弹簧剖面区域的直径或厚度在图形上等于或小于2mm时可以涂黑表示。
§14.5.2 螺旋压缩弹簧的规定表示法

## Slide 47
(图 号)
制图
校核
审核
班级
06.7
65Mn
比例
共 张 第 张
弹簧
东华大学
1:2
技术要求
热处理：44~48HRC.
展开长度 | 1180
旋向 | 右旋
有效圈数 | 6
总圈数 | 8.5
85.8
12.3
φ6
φ50
48
55.6
73.2
P1=320N
P2=768N
P3=768N
§14.5.2 螺旋压缩弹簧的规定表示法