## Slide 1: 第17章 焊接图
§17.1焊缝符号
§17.2焊缝标注的有关规定
§17.3焊缝标注的示例

## Slide 2
焊接是一种不可拆的连接，他具有连接可靠、节省材料、工艺简单和便于现场操作等优点。
焊接形成的被连接件熔接处称为焊缝。常见的焊接接头有对接接头、搭接接头、T形接头、角接接头等。
焊缝形式主要有对接焊缝、电焊缝和角接焊缝等。
对接接头
对接焊缝
搭接接头
点焊缝
T形接头
角焊缝
角接接头
角焊缝
§17 焊接图

## Slide 3
绘制焊接图时，为了使图样简化，一般都用焊接符号来标注焊缝，必要时采用技术制图方法标注。
焊缝符号一般由基本符号与指引线组成，必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号等。
Ⅰ形焊缝
焊缝名称 | 基本符号 | 焊缝形式 | 一般图示法 | 符号表示法标注示例
§17.1.1 焊缝符号-基本符号

## Slide 4
V形焊缝
焊缝名称 | 基本符号 | 焊缝形式 | 一般图示法 | 符号表示法标注示例
角焊缝
§17.1.1 焊缝符号-基本符号

## Slide 5
点焊缝
焊缝名称 | 基本符号 | 焊缝形式 | 一般图示法 | 符号表示法标注示例
指引线
箭头线
基准线(虚线)
基准线(实线)
必要时，在基准线末端加尾部，作其他说明之用
§17.1.1-2 基本符号-指引线

## Slide 6
平面符号
名称 | 符号 | 符号说明 | 焊缝形式 | 标注示例及说明
焊缝表面齐平
平面V形对接焊缝
凹面符号
焊缝表面凹陷
凹面角焊缝
§17.1.3 辅助符号

## Slide 7
名称 | 符号 | 符号说明 | 焊缝形式 | 标注示例及说明
凸面符号
焊缝表面凸起
凸面X形对接焊缝
§17.1.3 辅助符号

## Slide 8
名称 | 符号 | 符号说明 | 一般图示法 | 标注示例及其说明
带垫板符号
表示焊缝底部有垫板
补充符号为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号
基本符号、辅助符号、补充符号的线宽应与图样中其他符号（尺寸符号、表面粗糙度符号）的线宽相同。
V形焊缝的背面底部有垫板
带垫板符号
表示三面带有焊缝，开口的方向应与焊缝开口的方向一致
工件三面带有焊缝
§17.1.4 补充符号

## Slide 9
名称 | 符号 | 符号说明 | 一般图示法 | 标注示例及其说明
周围焊缝符号
表示环绕工件周围均有焊缝
交错断续焊接符号
表示焊缝由一组交错断续的相同焊缝组成
现 场 符号
表示在现场沿工件周围施焊
表示在现场或工地上进行焊接
表示有n段，长度为l，间距为e的交错断续角焊缝
n×l （e）
n×l （e）
§17.1.4 补充符号

## Slide 10
符号 | 名称 | 示意图 | 符号 | 名称 | 示意图 | 符号 | 名称 | 示意图
δ | 工件厚度 |  | K | 焊角尺寸 |  | c | 焊缝宽度 | 
α | 坡口角度 |  | l | 焊缝长度 |  | h | 余高 | 
P | 钝边 |  | e | 焊缝间距 |  | S | 焊缝有效厚度 | 
b | 根部间隙 |  | n | 焊缝段数 |  | H | 坡口深度 | 
R | 根部半径 |  | d | 熔核直径 |  | β | 坡口面角度 | 
α
b
P
δ
R
K
e
l
n=2
d
c
h
s
β
H
§17.1.5 焊缝尺寸符号

## Slide 11
箭头侧
箭头线
非箭头侧
箭头侧
箭头线
非箭头侧
箭头线
接头B的非箭头侧
接头A的箭头侧
箭头线
接头B
接头A的非箭头侧
接头A
接头B的箭头侧
如果焊缝在接头的箭头侧，则将基本符号标在基准线的实线侧
如果焊缝在接头的非箭头侧，则将基本符号标在基准线的虚线侧
标对称焊缝及双面焊缝时，基准线可以不加虚线
§17.2.2 基本符号相对基准线的位置

## Slide 12
焊缝横截面的尺寸如钝边P、坡口深度H、焊角尺寸K、焊缝宽度c等标在基本符号的左侧
坡口角度α、坡口面角度β、根部间隙b等尺寸标注在基本符号的上侧或下侧
焊缝的长度尺寸如焊缝长度l、焊缝间距e、相同焊缝段数n等标志在基本符号的右侧
P H K h S R c d
αβb
（基本符号）
n×l ( e )
N
相同焊缝数量N标在尾部
§17.2.2 焊缝尺寸的标注位置

## Slide 13
接头形式 | 焊缝示例 | 标注示例 | 说明
对接接头
α
b
s
αb
n×l (e)
∨
V形焊缝，坡口角度为α，根部间隙为b，有n条焊缝，焊缝长度为l，焊缝间距为e
s
δ
s
S II
II形焊缝，焊缝的有效厚度为S
α
b
δ
P
αb
P
带钝边的X形焊缝，钝边高度为P，坡口角度为α，根部间隙为b，焊缝表面平齐
§17.3 焊缝标注的示例

## Slide 14
接头形式 | 焊缝示例 | 标注示例 | 说明
T形接头
在现场装配时焊接
有n条双面断续链状角焊缝，焊缝长度为l，焊缝的间距为e，焊角高度为K
δ1
K
δ
K
l
e
K
K
K n×l(e)
K n×l(e)
§17.3 焊缝标注的示例

## Slide 15
接头形式 | 焊缝示例 | 标注示例 | 说明
T形接头
有对角的双面角焊缝，焊角的高度为K和K1
l
e
K
K
l
e
K n×l (e)
K n×l (e)
有n条交错断续角焊缝，焊缝长度为l，焊缝的间距为e，焊角高度为K
K
K
K1
K1
K
K1
§17.3 焊缝标注的示例

## Slide 16
接头形式 | 焊缝示例 | 标注示例 | 说明
角接接头
双面焊缝，上面为单边V形焊缝，下面为角焊缝
b
P
K
β
βb
P
K
e a
a
d n×(e)
点焊，熔核直径为d，共n个焊点，焊点间距为e
搭接接头
§17.3 焊缝标注的示例

## Slide 17
§17.3 焊缝标注的示例-支座焊接图