## Slide 1: 第1章 制图的基本知识与技能
§1.1 国家标准的部分内容简介
§1.2 绘图工具及使用
§1.3 几何作图
§1.4 平面图形的尺寸分析和作图步骤
§1.5 绘图的方法与步骤

## Slide 2
§1.1.1 图纸幅面和格式
e
A0与A3联系？

## Slide 3
§1.1.2 标题栏
（材料标记）
（单位名称）
（图样名称）
（图样代号）
国标规定的标题栏格式如下所示，均已印刷在图纸上。对于装配图的标题栏中，材料标记不需填写。
其中图样代号的编写需要根据企业的要求来编写。

## Slide 4
§1.1.2 标题栏
（日 期）
审核
（校 名）
（日 期）
描图
材料
总量
（日 期）
制图
数量
（图号）
比例
（图名）
12
40
65
130
12
30
23
5×8＝40
8
在学校的制图作业中，当采用白图纸绘制相应的零件图和装配图时，为了节省时间和幅面，可采用以下简化的标题栏。

## Slide 5
§1.1.3 比例
比例为图中图形与实际机件相应要素的线性尺寸之比。比值大于1称为放大比例，反之，称为缩小比例。
种类 | 应选取的比例 | 允许选取的比例
原值比例 | 1:1 | /
缩小比例 | 1:2 1:5 1:10 | 1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:5
放大比例 | 5:1 2:1 | 4:1 2.5:1
1:2
1:1
2:1

## Slide 6
汉字书写：长仿宋体，横平竖直、结构均匀、字体工整。
字母和数字书写：A型和B型，直体和斜体
字体工整 笔画清晰 间隔均匀
§1.1.4 字体
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## Slide 7
§1.1.5 图线-线型及其应用
图线组别 | 0.25 | 0.35 | 0.5* | 0.7* | 1 | 1.4 | 2
粗线宽度 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2
细线宽度 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1
在国家标准《机械制图 图样画法 图线》中，规定在机械图样上，只采用粗线和细线两种线宽。通常优先采用的图线组为0.5和0.7。
图线例示：

## Slide 8
双折线
断裂处的边界线
视图与剖视图的分界线
细线
波浪线
相邻辅助零件的轮廓线
细线
细双点画线
轴线
对称中心线
粗线
细点画线
§1.1.5 图线-线型及其应用
15~20
3
15~20
5
尺寸线和尺寸界线
剖面线
细线
细实线
不可见棱线
不可见轮廓线
细线
细虚线
可见棱线
可见轮廓线
粗线
粗实线
最常应用场合
图线粗细
线型
图线名称
在机械图样中常用的线型有：
4~5
1
细线

## Slide 9
§1.1.5 图线-线型及其应用
波浪线
（断裂处的边界线）
细双点画线
细实线（剖面线）
粗实线
（可见轮廓线）
粗实线
（可见棱边线）
细实线
（尺寸线）
细实线
（尺寸界线）
细点画线
（对称中心线）
细虚线
（不可见棱边线）
波浪线
（视图分界线）
细点画线
（轴线）

## Slide 10
§1.1.5图线-图线的画法
图线的画法应遵循两点：
  同一图样中，同类图线的宽度应一致；
  虚线、点画线应恰当地相交于画线处；
圆心应为画线的交点
可用细虚线代替点画线
点画线的两端应是画线
应超出图形外2~5mm
连接处应断开
应画线相交

## Slide 11
§1.1.6 尺寸注法-基本规则及尺寸的组成
  机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形大小及绘图准确度无关。
  图样中的尺寸，以毫米为默认单位时，不需标注。如采用其它单位，则必须注明。
组成一个完整的尺寸包括：
  尺寸线
  尺寸界线
  尺寸数字
  尺寸线终端（箭头或斜线）
基本规则：

## Slide 12
§1.1.6 尺寸注法-尺寸数字
线性尺寸数字应在尺寸线上方，也允许写在尺寸线中断处；
尺寸数字不允许被任何图线通过，否则将该图线断开；
线性尺寸数字的方向通常按照图a所示标写，避免在30°范围内标注，若无法避免，按照图b标注；
16
16
16
16
16
16
16
30°
12
12
12
图a
图b

## Slide 13
§1.1.6尺寸注法-尺寸数字

## Slide 14
尺寸线和尺寸界线均用细实线绘制。标注线性尺寸时，尺寸线应该与所标注的线段平行。尺寸界线应由图形的棱边线或轮廓线、轴线或对称中心线处引出。也可利用棱边线或轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线；
尺寸线不能用其他图线代替；
同一图样中，尺寸线与轮廓线、尺寸线与尺寸线之间的距离应大致相等，一般不小于5mm；
尺寸界线一般应与尺寸线垂直；
§1.1.6 尺寸注法-尺寸线和尺寸界线
在圆弧光滑过渡处标注尺寸是，必须用细实线将棱边线或轮廓线延长，从他们的交点处引出尺寸界线。

## Slide 15
§1.1.6尺寸注法-尺寸线的终端
对于较小的尺寸，允许将箭头或数字放在尺寸线的外侧或将数字引出标注。
尺寸线终端的两种形式：

## Slide 16
§1.1.6 尺寸注法-圆的直径和圆弧半径的注法
尺寸线应通过圆心，应在尺寸数字前加注符“Ø”。
Ø20
Ø20
Ø30
R10
当图形中的圆只画出1/4或略大于1/4时，标注半径，尺寸线一般应从圆心画起。在尺寸数字前加注符“R”。
当圆只画出一半或略大于一半时，尺寸线应略超过圆心，并仅在尺寸线的一端画出箭头。

## Slide 17
R50
R80
当圆弧半径过大或在图纸范围内无法标出圆心位置时，可以折线表示，若不需要标出其圆心可直接画出一端箭头即可。
§1.1.6 尺寸注法-圆的直径和圆弧半径的注法
标注球面直径或半径时，应在符号“Ø”或“R” 前加注“S”。但在有些轴及手柄的端部可省略。

## Slide 18
在图形上直径较小的圆或圆弧标注时，在没有足够位置画箭头或注写数字时，可以按照下图所示方法标注，但特别注意：标注小圆弧半径的尺寸线，无论其尺寸线是否画到圆心，但其方向必须通过圆心。
§1.1.6 尺寸注法-圆的直径和圆弧半径的注法

## Slide 19
§1.1.6 尺寸注法-角度的注法
标注角度时，尺寸线应该画成圆弧，其圆心是该角的顶点，尺寸界线沿径向引出；
角度数字一律写成水平，可标注在尺寸线的中断处、上方、外侧或引出标注。
50°

## Slide 20
§1.1.6 尺寸注法-板状零件厚度的注法
找出下图标注中的错误
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10

## Slide 21
§1.1.6 尺寸注法-板状零件厚度的注法

## Slide 22
§1.2 绘图工具及使用

## Slide 23
图板
§1.2.1 图板

## Slide 24
丁字尺
§1.2.2 丁字尺
丁字尺的尺头内侧面应紧靠图板的左侧导边，并使图纸图框的水平线和丁字尺的工作边完全重合，然后再把图纸固定在图板上。
尺头内侧面
工作边

## Slide 25
§1.2.3 三角板
三角板
利用三角板和丁字尺可以画出15度和75度等角度的倾斜线

## Slide 26
分规、圆规
§1.2.4-5 分规、圆规
分规可以用来量取线段或分割线段，可以用作测量工具

## Slide 27
铅笔
§1.2.6 绘图铅笔
画图用B或HB画粗线，细线及底稿可用H或2H，写字、画箭头可以用H或HB。在画细线和写字时铅芯应磨成锥状，画粗实线时，可以将铅笔前段削磨成扁铲状楔形。

## Slide 28
比例尺
§1.2.7 比例尺
在尺的三个棱面上分别刻有6种不同比例的刻度尺寸，当按照这六种比例作图时，直接进行度量，无须计算，不能用于画线。
另一种是有机玻璃直尺，上有三种不同比例的比例直尺所示。三棱比例尺用于量度相应比例的尺寸。

## Slide 29
曲线板
§1.2.9 曲线板
使用方法：
先徒手把曲线上一系列点顺次连接
然后用曲线板上曲率合适的部分与徒手连接的曲线贴合，每次贴合至少要通过曲线上的三个点，
并将曲线描深，其中描深贴合的线应比曲线板上的边稍短一些，这样才能使所画曲线光滑过渡。

## Slide 30
§1.3.1 等分线段与作正多边形-等分已知直线段-用试分法等分线段
直尺等分
用试分法等分线段

## Slide 31
§1.3.1 等分线段与作正多边形-作正六边形
已知对角线长度D，作正六边形

## Slide 32
已知对角线长度D，作正六边形
§1.3.1 等分线段与作正多边形-用三角板和丁字尺直接作正六边形

## Slide 33
已知对角线长度D，作正六边形
§1.3.1 等分线段与作正多边形-用三角板和丁字尺直接作正六边形

## Slide 34
S
已知对边距离S，作正六边形
§1.3.1 等分线段与作正多边形-用三角板和丁字尺直接作正六边形

## Slide 35
§1.3.2 斜度和锥度
斜度是指一直线或平面对另一直线或平面的倾斜程度，其大小为：
斜度＝H/L=tgα ，通常将其化为1:n的形式进行水平或竖直标注。
L
H
α
1:5
锥度是最大圆锥直径D与圆锥总长L之比，若为锥台则为上下圆锥直径之差(D-d)与圆锥总长之比，即锥度＝D/L=2tg(α/2) ，通常将其化为1:n的形式进行标注。
D
L
1:5

## Slide 36
§1.3.3 圆弧连接－作图原理
已知线段：图形上按照已给尺寸可以直接作出的线段称为已知线段。
连接线段：利用几何作图方法求出圆弧的圆心位置和与已知线段的切点，这种连接圆弧称为连接线段。

## Slide 37
§1.3.3 圆弧连接－作图实例

## Slide 38
§1.3.4 椭圆及其近似画法
2
1
2a
2b
A
B
C
D
E
F
K
O
四心近似法作椭圆，在实际中最为常用。相比同心圆法而言，更能保证进食椭圆的对称性。

## Slide 39
§1.4.1 平面图形的尺寸分析
定形尺寸：确定平面图形上各线段或线框形状大小的尺寸
定位尺寸：确定平面图形上各线段或线框间相对位置的尺寸
40
5
Ø20
Ø12
R10
R8
60°
20
7

## Slide 40
§1.4.2平面图形的线段分析
已知线段：定形和尺寸和定位尺寸都完备的线段。
连接线段：只有定形尺寸而无定位尺寸的线段，需要用几何作图法将其作出的线段。
中间线段：具有定形尺寸，但定位尺寸不全，需要根据相邻的一个线段的连接关系将其作出的线段。
R30
R5.5
R52
80
14
6
Ø26
Ø11
Ø19

## Slide 41
§1.4.3 平面图形的作图步骤
第1步：定出图形的基准线，画已知线段
第2步：画出中间线段R52
第3步：画连接线段R30
第4步：擦去多余的作图线，依线型要求加深图线，完成全图
R5.5
52
80
14
6
Ø26
Ø11
Ø19
R(52-5.5)
R(52+30)
R30

## Slide 42
§1.4.4 平面图形的尺寸标注示例
当对称或均匀分布的两个或多个圆弧为同一个圆的组成部分时，则仍应标注其直径。
图形上对称或均匀分布的圆弧或长槽，一般只需要标注其中一个的尺寸即可，也不必标注其数量。
对于完整的圆，应标注孔的数量。
图周上均匀分布的孔或带圆的长槽，应标注出其圆心所在圆的直径作为其定位尺寸。并以细点画线作为其中心线。

## Slide 43
§1.5.1 仪器辅助绘图
准备工作；
图形布局；
    定基准点、线的位置
    定图形边界
轻画底稿；
描深加粗；
    先中心线后轮廓线；
    先细线后粗线；
    先曲线后直线；
画箭头、标注尺寸、
写技术要求和标题栏

## Slide 44
§1.5.2 徒手绘图
不借助绘图仪器和工具，在方格纸上徒手所画的图样。通常用于绘制设计草图和在工厂现场进行测绘时采用。

## Slide 45
§1.5.2 徒手绘图
当画30˚、45˚、60˚等常见的角度线时，可根据两直角边对应的近似比例关系，先画直角边，再画出角度线。
徒手绘圆：

## Slide 46
§1.5.2 徒手绘图
在方格纸上绘图时，尽可能使图形上主要的水平、垂直轮廓线、中心线以及圆的圆心方格纸上的线条重合。