## Slide 1: 第8章 零件常用的表达方法
§8.1 视图
§8.2 剖视图
§8.3 断面图
§8.4 局部放大图
§8.5 简化表示法
§8.6 表达方法综合举例

## Slide 2
主视图
俯视图
左视图
后视图
右视图
仰视图
§8.1.1 基本视图

## Slide 3
长对正 高平齐 宽相等
高
高
高
长
长
宽
宽
宽
宽
基本视图的配置
§8.1.1 基本视图

## Slide 4: 必须标注：①投影方向箭头和字母；②视图字母
由于视图合理布局的需要或幅面的限制，允许不按照基本视图的配置摆放各个视图，而是将视图自由配置，这种自由配置的视图称为向视图，并要标注。
E
F
D
D
F
E
§8.1.2 向视图

## Slide 5
俯视图表达特征重复
左视图虚实线重叠
§8.1.2 向视图

## Slide 6
基本视图选用原则：在完整、清晰表达对象特征的情况下，使视图数量最少,力求制图简便。
§8.1.2 向视图

## Slide 7
第一角画法
第三角画法
中国国标规定优先使用第一角画法，当采用第三角画法时，必须在图样中画出第三角投影识别符号。
§8.1.3 第三角画法

## Slide 8
如何使倾斜结构表
达清晰，画图方便？
正垂面
§8.1.4 斜视图和局部视图-斜视图和局部视图的画法

## Slide 9
V
H
A
辅助投影面
斜视图：将零件向不平行于基本投影面的平面（辅助平面）投影所得的视图。
只表达零件倾斜部分的实形，不反映实形的投影省略不画。
§8.1.4 斜视图和局部视图-斜视图和局部视图的画法

## Slide 10
局部视图：将零件的某一部分向基本投影面投影所得的视图。
局部结构完整，外部轮廓封闭，波浪线省略
用波浪线或双折线表示局部视图和斜视图的断裂边界。
§8.1.4 斜视图和局部视图-斜视图和局部视图的画法

## Slide 11
§8.1.4 斜视图和局部视图- 斜视图和局部视图的配置形式和标注
斜视图通常按照向视图的配置形式配置标注，为便于作图，允许对其旋转配置。
旋转配置应加注旋转符号，且表示斜视图名称的字母应靠近旋转符号的箭头。
允许将旋转角度标注在表示斜视图名称的字母之后。
当局部视图按投影关系配置，且中间没有其他图形隔开时，可省略标注。

## Slide 12
§8.2.1 剖视图的概念
视图中出现太多的虚线，不便于看图、视图及标注尺寸。

## Slide 13
§8.2.1 剖视图的概念
剖面区域
剖切面
用剖切面剖开物体，将处于观察者与剖切面之间的形体移去，将其余部分向投影面投射，得到的图形成为剖视图。
剖视图

## Slide 14
§8.2.1 剖视图的概念
剖切后的视图中所有的虚线都变成可见的粗实线，将其内部特征直观的体现出来。并在剖切区域内画出剖面线，且不同材料对应不同的剖面线。

## Slide 15
§8.2.1 剖视图的概念
画剖视图时，即可将某一个视图画成剖视图，也可根据需要同时将几个视图画成剖视图，它们之间相互独立，互不影响，并可以根据向视图配置原则，合理利用图纸空间进行视图配置。

## Slide 16
剖面线
剖切符号及投射方向
A
A — A
A
剖视图名称
§8.2.1 剖视图的概念
×-×（“×”为大写拉丁字母）。
用细点画线表示。
粗实线表示剖切面两端的起讫位置，箭头画在粗实线两端。
当剖视图按投影关系配置时，中间没有其他图形隔开时，可以省略箭头；
当剖切平面通过零件的对称面或基本对称的平面，且剖视图按照投影关系配置，中间又没有其他图形隔开，可以省略标注。

## Slide 17
§8.2.1 剖视图的概念
多次剖切时，都是对完整零件进行，与其它剖切无关。
在剖视图中不可见虚线和轮廓线一般省略不画，只有对尚未表达清楚地结构，才用虚线画出。
同一零件各个视图的剖面线应方向一致。
剖视图配置可以按照基本视图的配置形式配置，也可以按照向视图的配置形式配置。
画剖视图时，剖切面后面的可见轮廓必须用粗实线画出。

## Slide 18
§8.2.2 剖切面的种类
单一剖切面
几个平行的剖切面
几个相交的剖切面

## Slide 19
§8.2.2 剖切面的种类
单一剖切面,只采用一个剖切面剖开零件而获得的剖视图。常见有三种：单一剖切平面、单一斜剖切平面和单一剖切柱面。
单一剖切平面

## Slide 20
§8.2.2 剖切面的种类
用不平行于任何基本投影面的剖切平面剖开零件的方法称为斜剖，所得的剖视图称为斜剖视图。
斜剖视图通常按照向视配置法，也允许旋转配置。
当零件上倾斜的结构与水平成45 ˚时，对应的斜剖视图剖面线画成30˚或60 ˚ 。
单一斜剖切平面

## Slide 21
§8.2.2 剖切面的种类
注意事项：
不能在剖切面之间的垂直转折处画分界线。
避免出现不完整要素。
剖切平面的转折处不能与视图中的实线、虚线或中心线重合。
零件上两个要素具有公共对称中心线或轴线时，以公共对称中心线或轴线为边界，各画一半。
几个平行的剖切平面,采用多个相平行的剖切平面剖开零件而获得的剖视图。
阶梯剖
剖切平面的转折必须是直角

## Slide 22
§8.2.2 剖切面的种类
几个相交的剖切面，采用多个相交的剖切面剖开零件而得的剖视图，须保证剖切平面的交线垂直基本投影面。
注意：如剖切平面按照肋板的纵向剖开,则在肋板的纵向部分不画剖面线，只是用粗实线画出其对应的边界。
为什么没有剖面线？
旋转剖

## Slide 23
§8.2.2 剖切面的种类
两个以上组合的剖切面剖开零件的方法习惯上称为复合剖。
3个剖切平面+1个剖切柱面

## Slide 24
§8.2.2 剖切面的种类
4个剖切平面
当转折处空间有限，又不致于引起误解时，允许省略字母。

## Slide 25
在剖切面的起讫处应画出剖面符号，对应的视图应标记为“×－×（展开）” 。
两个以上组合的剖切平面剖开零件的方法习惯上称为复合剖。
§8.2.2 剖切面的种类

## Slide 26
§8.2.3 剖视图的种类
全剖视图
半剖视图
局部剖视图

## Slide 27
§8.2.3 剖视图的种类
适用于零件的外形比较简单，而内形复杂，或外形在其它视图已表达清楚的情况下。
用剖切面完全剖开零件所得到的视图称为全剖视图。

## Slide 28
§8.2.3 剖视图的种类
常用于内外结构都需要表达的零件。
标注
当零件具有（近似）对称面时，向垂直于对称面的投影面上投影所得的视图中，以对称中心为界，一半画成视图，一半画成剖视图，该视图称为半剖视图。

## Slide 29
§8.2.3 剖视图的种类
用剖切平面局部剖开零件所得到的视图称为局部剖视图。用波浪线表示剖视和视图部分的分界。
常见错误示例

## Slide 30
§8.2.3 剖视图的种类
局部剖视图通常用于外形简单，只需局部画出其内部形状或不宜用全剖、半剖表达的零件。
标注

## Slide 31
假象用剖切面将零件的某处切断，仅画出该剖切面与零件接触部分的图形称为断面图。
§8.3 断面图
断面图与剖视图的区别：断面图是零件上被剖切处断面的投影；而剖视图是剖切后零件的投影。

## Slide 32
§8.3.1 移出断面图-移出断面图画法
画在视图外部的断面图称为移出断面图，通常将移出断面图画在剖切符号或剖切线的延长线上。
为什么和剖视图画法一样?
当剖切面通过回转面形成的孔和凹坑的轴线时,这些结构应该按照剖视图的画法来绘制。

## Slide 33
§8.3.1 移出断面图-移出断面图画法
一定要记住！
当剖切面通过非圆孔,会出现完全分离的断面图时，这些结构应该按照剖视图的画法来绘制。

## Slide 34
§8.3.1 移出断面图-移出断面图标注
画在剖切线的延长线上，字母可省略
对称剖面，剖切符号也省略。
按投影关系配置，箭头可省略
A—A
A
A
移出断面图一般应大写字母标出“×－×”，并在相应的视图上用剖切符号表示剖切位置和投射方向，并标注相同的字母。经过旋转的还应画出旋转符号。

## Slide 35
§8.3.2 重合断面图-重合断面图画法
重合在视图内的断面图称为重合断面图，其外部轮廓线用细实线绘制。当视图中的轮廓线与重合断面图的图形重叠时，视图中的轮廓线应连续画出，不可间断。
不对称重合断面图须标注剖切线及箭头
对称重合断面图不用标注

## Slide 36
§8.3.2 重合断面图-重合断面图标注
由两个或多个相交的剖切平面剖切得出的移出断面图可以花在一起，但中间一般要断开。

## Slide 37
§8.4 局部放大图
零件上的一些细小结构，在视图上常由于图形过小而造成表达不清楚或尺寸标注困难，这时将零件该局部结构采用一定的比例放大画出的图形称为局部放大图。
由当同一个零件上有几个被放大的部分时，应用罗马数字一次标明本放大的部位，并正确标注。

## Slide 38
§8.5 .1 图样的简化画法
在不影响对零件表达完整和清晰的前提下，采用简化表示法,包括图样简化画法和尺寸的简化标注。
1.对于零件上的肋、轮辐及薄壁等，如剖切平面按照肋板的纵向剖开,则在肋板的纵向部分不画剖面线，而用粗实线画出其对应的边界。
2.当零件回转体上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切平面上时，可将这些结构旋转到剖切平面上画出。

## Slide 39
§8.5 .1 图样的简化画法
3.在不致于引起误解的情况下，对称零件可只画出一半（需要加以标记）或略大于一半。

## Slide 40
§8.5 .1 图样的简化画法
5.若干直径相同，且成规律分布的孔，可以仅画出1个或少量几个，其余只需用点画线表示其中心位置，并在零件图中标明孔的总数。
4.当零件具有若干相同结构（如齿、槽等），并按照一定规律分布时，只需画出几个完整的结构，其余用细实线连接，并标明该结构的总数。

## Slide 41
§8.5 .1 图样的简化画法
7.零件上的滚花部分，一般采用在轮廓附近用示意的方法来表示，也可以省略不画，在零件图上或技术要求中标明其具体要求。
6.当回转体零件上的平面在图形中不能充分表达时，为了避免增加视图，可用细实线绘出对角线来表示这些平面。

## Slide 42
§8.5 .1 图样的简化画法
9.零件上较小的结构及斜度等已在一个图形中表达清楚时，其他图形应当简化或省略，即不必按照投影画出所有的线条。
8.较长零件，如轴、杆、型材、连杆等，且沿长度方向的形状一致或按照一定规律变化，可以将此类零件断开后缩短绘制。

## Slide 43
§8.5 .1 图样的简化画法
11.圆柱形法兰和类似零件上均匀分布的孔可按以下方法表达。
10.在不致于引起误解时，零件图中的移出断面图允许省略剖面线，但剖切位置和断面的标注必须按照断面的规定。

## Slide 44
12.在不致于引起误解的情况下，过渡线和相贯线可以简化，即用圆弧或直线代替非圆曲线，也可采用模糊画法表示相贯线。
§8.5 .1 图样的简化画法
用圆弧代替非圆曲线
用直线代替非圆曲线
模糊画法表示相贯线

## Slide 45
13.在需要表达剖切平面前的结构时，这些结构用双点画线按照假想投影的轮廓线绘制。
§8.5 .1 图样的简化画法
14.与投影面倾斜角度小于或等于30⁰的圆或圆弧，其椭圆投影可以用圆或圆弧代替。

## Slide 46
§8.5 .1 图样的简化画法
15.在剖视图的剖面区域可在作一次局部剖视，两个剖面区域的剖面线应同方向、同间隔，但要相互错开，并用引出线标注其名称。
剖中剖画法

## Slide 47
§8.5.2 尺寸的简化注法
1.对同一图形中，尺寸相同的孔、槽等组成要素，可仅在一个要素上标注其尺寸和数量。 EQS是均布的缩写词
2.标注正方形的结构尺寸时，可在正方形边长尺寸数字前加注符号“□”。

## Slide 48
3.在不导致误解的情况下，零件图中的倒角可以省略不画，其尺寸也按简化标注。
C是45度倒角的符号。C右边的2代表倒角的轴向长度
§8.5.2 尺寸的简化注法

## Slide 49
4.标注直径尺寸时，可采用带箭头的指引线，也可采用不带箭头的指引线。
5.从同一基准出发的尺寸，可按以下形式简化标注。
§8.5.2 尺寸的简化注法

## Slide 50
6.一组同心圆或圆弧的尺寸，可以共用尺寸线箭头依次表示。
7.一组同心圆或尺寸较多的台阶孔的尺寸，可以共用尺寸线箭头依次表示。
§8.5.2 尺寸的简化注法

## Slide 51
§8.6.1 分析零件的形状
圆柱体1
圆柱凸台
四棱柱
连接块
圆柱体2
泵体由圆柱体1、圆柱体2、圆柱凸台、连接块、底部四棱柱等五部分基本形体组成，并在此基础上，分别采用了结合（相交、相切、简单结合）、切割（开槽、挖孔）的组合形式。
相交、相切、简单结合、开槽、挖孔五种组合形式在那里？

## Slide 52
§8.6.2-3 选择主视图及其他视图
在俯视图中，由于上半部在主视和左视已经表达清晰，可以不用表达，故俯视选择从连接块位置作全剖，表达底部、连接块及肋的结构形状。
为了表达泵体上半部内腔形状，应该作全剖，但是泵体下半部是实体，全剖的意义不大，故左视图采用局部剖表达。
泵体上半部的圆柱体圆周方向上下左右对称，整个泵体左右对称。因此主视图采用过底部安装孔的一个单一剖切平面剖开，并半剖表达，则内、外部结构都能得到表达的要求。

## Slide 53
§8.6.4 用标注尺寸来帮助表达形体

## Slide 54
§8.6.4 用标注尺寸来帮助表达形体
剖视图尺寸标注注意事项：
在同一轴线上的回转体尺寸应尽量标注在剖视图上，避免标注在投影为同心圆的视图上；
绘制半剖视图时，有些尺寸不能完整地标注出来，则尺寸线应略超过圆心或对称中心线，此时仅在尺寸线一端画出箭头；
在剖视图上标注尺寸，应尽量把外形尺寸和内部结构尺寸分开在视图的两侧标注，这样既清晰，又便于看图；
当必须在剖面线内部标注尺寸数字时，则应将剖面线断开。