## Slide 1: 第9章 轴测图
§9.1 轴测投影图的基本概念
§9.2 正等测
§9.3 斜二测
§9.4 轴测剖视图的画法

## Slide 2
§9.1 轴测投影图的基本概念
多面正投影图
轴测图
直观，但不能确切表达零件实际形状和大小，且作图复杂，故一般仅用来做为辅助图样

## Slide 3
§9.1.1 轴测投影图的形成
P与S垂直，物体放斜，得到的投影称为正轴测投影图。
P与S倾斜，P平行XOZ，得到的投影称为正轴测投影图。

## Slide 4
§9.1.2 轴间角与轴向伸缩系数
角X1O1Y1、角X1O1Z1 、角Y1O1Z1称为轴间角。
空间三轴测轴上单位长度i，j，k与直角坐标轴上单位长度u的比值，即p1= i/u, q1= j/u, r1= k/u分别称为X，Y，Z轴的轴向伸缩系数。若p1= q1= r1，称为正等测，若p1= q1≠ r1，称为正（或斜）二测，若p1 ≠ q1 ≠ r1，称为正三测。

## Slide 5
§9.2.1 正等测的轴间角与轴向伸缩系数
角X1O1Y1、角X1O1Z1 、角Y1O1Z1均等于120度。
p1= q1= r1约等于 0.82。

## Slide 6
§9.2.2平面立体的正等测画法
六棱柱的正等测画法

## Slide 7
§9.2.3 圆的正等测画法
正规画法
简化画法
正等测椭圆的近似画法

## Slide 8
§9.2.4 曲面立体的正等测画法

## Slide 9
§9.3.1 斜二测的轴间角与轴向伸缩系数
角X1O1Y1、角Y1O1Z1均等于135度，角X1O1Z1等于90度。
p1= r1 =1， q1= 0.5。

## Slide 10
§9.3.2 曲面立体的斜二测画法

## Slide 11
§9.4.1 轴测图的剖切方法及剖面线画法
通常用两个相互垂直的轴测做表面进行剖切，能较完整的显示出零件的内外部形状
√
×
×
剖面线画法
正等测
斜二测

## Slide 12
§9.4.2 轴测剖视图的画法
方法1：先画出完整的外形轮廓，再剖切、画剖面线。
方法2：先画出剖面区域的轴测投影，再画外部看得见的轮廓。